## Slide 1: 《信息对抗技术》 电子讲稿
李朝晖
南开大学 网安学院
2026

## Slide 2
GPS对抗

## Slide 3
2003年伊拉克战争也有值得一看的亮点是发生GPS对抗的精彩一幕。伊拉克利用从俄罗斯引进的GPS干扰设备，引偏了许多美军的巡航导弹与GPS制导武器。但美军很快利用反辐射导弹毁坏了这些干扰设备，使伊拉克很快失去了对抗能力。不管伊拉克GPS干扰在这次战争中发挥了多大作用，但GPS对抗开辟了电子对抗又一新的领域却是不争的事实。
伊拉克战争中的GPS对抗

## Slide 4: 银河号事件
落后就要挨打，这就是中国在刚刚开始时所得到的最大的一个警告，不知道大家是否知道银河号事件，1993年7月23日，中国的银河号货轮在印度洋上航行的时候，突然没有了GPS信号，并且还被多架美国直升机紧追不舍的盘问，周边还有美国军舰。
当时美国指控这艘货轮上，运载了生化武器，所以要求货轮终止航运，在海上飘了整整33天才安全回国，美国无缘无故对中国货轮提出指控，接受检查后证明中国货轮是清白的，而在这期间他们的GPS信号被美军关闭，所以货轮上的人可以和中国国内交流，但是他们并不知道确切位置。

## Slide 5: 我导弹射偏
1996年台湾的李登辉抛出“两国论”，台海局势紧张，解放军随后展开一次大规模军演，向台湾附近的东海海域发射了3枚导弹，以示警告。发射的第一枚导弹准确命中目标，就在所有人为这次成功欢呼的时候，紧接着发射的第二枚和第三枚导弹突然无法追踪，最终导致导弹大大偏离了原定的落点范围。
事后的军事分析表明，是美军做了手脚，这两次发射失败可能是由于GPS信号突然中断造成的。而且，在这次台海危机期间，美国向台湾海峡派出了两支航母编队，中国发现无法对其进行有效跟踪，从而也就无法对其进行威慑。

## Slide 6: 伊朗不怕关闭GPS
截至目前，全球很多国家装备的导弹仍使用GPS导航系统，伊朗方面也不例外。在一次伊朗军演中，美军计划将伊军周边GPS信号关闭，这样伊军无法实施精准定位，最终可能会放弃导弹威胁计划。然而美军将GPS关闭之后，伊军却依然精准击中目标，而且演习海域就在美舰眼皮子底下，这让五角大楼暗自心惊。事后经过美军调查，原来伊朗方面此次并未使用美GPS系统，转而用上了北斗系统。五角大楼怀疑北斗已经悄悄服务于多个反美国家的武器上。曾经，美通过干扰GPS信号让很多国家吃了大亏，在南斯拉夫、利比亚和叙利亚，美方通过突然关闭GPS系统的手段，让这些地区对美军的反制成为徒劳无功的反抗。

## Slide 7: 北斗卫星导航系统
中国北斗卫星导航系统（BeiDou Navigation Satellite System，BDS）是中国自行研制的全球卫星导航系统。是继美国全球定位系统（GPS：Global Positioning System）、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统（GLONASS）、欧洲伽利略卫星导航系统（Galileo satellite navigation system）之后第四个成熟的卫星导航系统。
北斗卫星导航系统由空间段、地面段和用户段三部分组成，可在全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务，并具短报文通信能力，已经初步具备区域导航、定位和授时能力，定位精度10米，测速精度0.2米/秒，授时精度10纳秒（亚太地区）。

## Slide 8
北斗卫星导航系统由 [填空1] 、 [填空2] 和 [填空3] 三部分组成。
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
3分

## Slide 9: 北斗卫星导航系统
系统服务区：全球；
定位精度：水平10米、高程10米（95%置信度）；
测速精度：0.2米每秒（95%置信度）；
授时精度：20纳秒（95%置信度）；
系统服务可用性：优于95%。
其中，亚太地区，定位精度水平5米、高程5米（95%置信度）、授时精度10纳秒。
世界各地均可享受到北斗系统服务。
——在2018年12月27日下午举行的国务院新闻办公室新闻发布会上，中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其发布新的北斗系统公开服务性能规范（2.0版）。

## Slide 12: 北斗卫星导航系统
2017年11月5日，中国第三代导航卫星顺利升空，它标志着中国正式开始建造“北斗”全球卫星导航系统。
2018年8月25日7时52分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭（及远征一号上面级）以“一箭双星”方式成功发射第35、36颗北斗导航卫星，两颗卫星属于中圆地球轨道卫星，也是我国北斗三号全球系统第11、12颗组网卫星。
2018年9月19日22时07分，中国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭及远征一号上面级，以“一箭双星”方式成功发射第37、38颗北斗导航卫星。这两颗卫星属于中圆地球轨道卫星，是中国北斗三号全球系统第13、14颗组网卫星。在这两颗北斗导航卫星上，还首次装载了国际搜救组织标准设备，将为全球用户提供遇险报警及定位服务。

## Slide 13: 北斗卫星导航系统
2018年11月19日，以“一箭双星”方式成功发射第42、43颗。北斗导航卫星，北斗三号系统的第18、19颗组网卫星。
2018年12月27日，北斗系统服务范围由区域扩展为全球，北斗系统正式迈入全球时代.。
北斗卫星导航系统第41颗卫星（地球静止轨道卫星）、第49颗卫星（倾斜地球同步轨道卫星）、第50颗卫星（中圆轨道卫星）和第51颗卫星（中圆轨道卫星）已完成在轨测试、入网评估等工作，于近日正式入网工作。
2020年6月前，计划再发射2颗地球静止轨道卫星，北斗三号系统将全面建成。
中国卫星导航系统管理办公室2021年3月4日发布消息称，经全球连续监测评估系统实时测试表明，北斗三号全球卫星导航系统定位、测速、授时精度，以及服务的可用性、连续性等均满足指标要求。系统服务能力步入世界一流行列，特色服务得到全面部署。
Notes: 2018年8月25日7时52分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭（及远征一号上面级）以“一箭双星”方式成功发射第三十五、三十六颗北斗导航卫星，两颗卫星属于中圆地球轨道卫星，也是我国北斗三号全球系统第十一、十二颗组网卫星。 [1] 北京时间19日晚22时07分，中国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭及远征一号上面级，以“一箭双星”方式成功发射第37、38颗北斗导航卫星。这两颗卫星属于中圆地球轨道卫星，是中国北斗三号全球系统第13、14颗组网卫星。在这两颗北斗导航卫星上，还首次装载了国际搜救组织标准设备，将为全球用户提供遇险报警及定位服务。
2018年12月27日，北斗系统服务范围由区域扩展为全球，北斗系统正式迈入全球时代.
北斗卫星导航系统第41颗卫星（地球静止轨道卫星）、第49颗卫星（倾斜地球同步轨道卫星）、第50颗卫星（中圆轨道卫星）和第51颗卫星（中圆轨道卫星）已完成在轨测试、入网评估等工作，于近日正式入网工作。其中，第41和49颗卫星分别于2018年11月1日和2019年11月5日在西昌卫星发射中心发射；第50和51颗卫星于2019年11月23日在西昌卫星发射中心发射。

## Slide 14: 发展历程
20世纪后期，中国开始探索适合国情的卫星导航系统发展道路，逐步形成了“三步走”发展战略：
2000年，建成北斗一号系统，向中国提供服务；
2012年，建成北斗二号系统，向亚太地区提供服务；
2020年，建成北斗三号系统，向全球提供服务。
计划 2035 年，以北斗系统为核心，建设完善更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合定位导航授时体系。
Notes: 发展历程 ：20世纪后期，中国开始探索适合国情的卫星导航系统发展道路，逐步形成了三步走发展战略：
2000年年底，建成北斗一号系统，向中国提供服务；
2012年年底，建成北斗二号系统，向亚太地区提供服务；
计划在2020年前后，建成北斗全球系统，向全球提供服务。
2035年前还将建设完善更加泛在、更加融合、更加智能的综合时空体系。

## Slide 15: 北斗应用冲锋在抗疫前线
2020年伊始，一场新型冠状病毒感染的肺炎疫情突如其来，蔓延全国。疫情牵动着亿万国人的心，一场保卫生命健康的疫情防控战已经打响。
作为国之重器的北斗，已在历次重大灾害中大显身手。同样，在抗击本次疫情中，北斗多项应用也正在发挥着重要作用。
北斗无人机防疫又巡查
北斗物流精准送达
北斗医疗守护健康
Notes: 北斗无人机防疫又巡查
基于北斗高精度的各类无人机，通过精准定位在湖北、安徽、浙江等地开展消毒防疫等任务，成为抗击疫情不可或缺的重要角色。相关部门可以对消毒防疫路线进行有效管控，同时由于北斗高精度的加入让无人机各项工作更加精准，实现“精准抗疫”。另外，无人机可以抵达很多防疫车无法抵达的地方，进行防疫消毒，让防疫无死角。
据介绍，一架无人机每次可携带10公斤左右消毒液，单次喷洒面积可覆盖5000平方米，喷洒面积广、效率高，更避免了人员密集接触可能带来的疫情传播，有效解决了防疫工作中设备缺乏、人手不够等问题。
在江西省瑞昌市，瑞昌市公安局民警通过无人机对人员密集公共场所进行巡视、喊话。许多民众在经过无人机喊话后都自觉配合，纷纷散开。相关部门有效通过基于北斗的无人机实现防疫巡视、宣传，助力疫情防控。
北斗物流精准送达
目前，全国各大物流公司纷纷采用基于北斗系统的终端。这数十万台北斗终端正在为国人的日常快递物流提供着服务。将每个快递利用北斗打上标签，该快递的位置信息将一目了然。北斗为保障国人日常生活必需品、医疗物资的物流运输起到了重要作用。
特别是疫情期间，各物流公司正利用北斗设备专门区分救灾物资，由专人、专车为疫区人民提供服务。北斗增加快递物流效率的同时，也提升了救灾物资的送达效率。
尤其是有些物流公司春节期间还为救灾物资提供免费物流服务，此处必须要有赞！
北斗医疗守护健康
在浙江，北斗医疗手持终端设备，正在对患者的检查住院等提供跟踪与保障。
医生通过北斗医疗终端对患者的可穿戴设备进行扫码，可以有效管理患者情况及相关位置信息。利用北斗医疗终端，有效实现患者的“智慧管理”，减少医院的人力成本投入，数字化、信息化管理手段有效“智慧防疫”。
另外，有专家表示，可以通过北斗手机终端，结合大数据，实现人员位置信息的分析与处理，让防疫更加精准，让北斗时空深入融入这场防疫战役。当然，这将是北斗未来努力的方向。
疫情防控阻击战，有北斗的一份力；国家经济社会发展，更处处有北斗的身影。北斗抗击疫情的故事还在继续……
我们相信，全国上下一心，众志成城，一定可以打赢这场没有硝烟的战争！

## Slide 16: 北斗支援武汉医院
一场突如其来的疫情，让武汉这座华中重镇迅速成为世界关注焦点。武汉成为疫情防控的重中之重，打赢武汉阻击战，事关全局。
面对武汉激增的病患，党和政府高度重视，立即决策参照2003年抗击非典期间北京小汤山医院模式，迅速建设两座专门医院——火神山和雷神山医院，集中收治新型冠状病毒感染的肺炎患者。
Notes: 从火神山和雷神山医院迅速筹建，到全国各地医疗救治队火速支援，再到各种医疗设备和生活物资紧急调运，疫情防控阻击战第一时间形成了全国“一盘棋”。党和政府强大的组织动员能力与市场手段的统筹协调，政府部门与社会力量的协力配合，不仅再次创下基建建设的“中国速度”，更进一步激发出勠力同心、众志成城的强大力量。
两座医院从立项到建设，始终在争分夺秒。在危难时刻，北斗高精度火线驰援两座医院建设，保障抗击疫情的“主阵地”迅速完成建设，为抗击疫情贡献北斗智慧与力量。

## Slide 17: 北斗支援武汉医院
“北斗人” 在大年三十奔赴火神山医院工地，用北斗高精度技术为医院建设进行放线测量，为建设方提供北斗RTK设备，利用北斗高精度为医院建设进行基础测绘定位与施工。
利用北斗高精度技术，即使在建设工地的树林里进行测量的时候，定位信号也非常强。多数的测量都是一次性完成工作，节省了大量时间，为医院的迅速建成，贡献北斗力量。 据不完全统计，在武汉火神山、雷神山两个在建医院项目方圆1.5公里以内，总计有60多个账号在访问千寻位置提供的高精度定位数据，大概率都是在为火神山、雷神山这两个抗击疫情的重大建设项目进行测量与定位工作。
在大家众志成城抗击疫情的努力下，2月2日，火神山医院历时10天建成并交付；2月5日雷神山医院也将建成。一方有难，八方支援，国之重器——北斗时刻准备着为抗击疫情贡献自己的力量。
Notes: 几位“北斗人”接连收到两座医院建设亟需北斗设备的消息。他们有人在大年三十奔赴火神山医院工地，用北斗高精度技术为医院建设进行放线测量，年夜饭吃的是方便面、火腿肠。他们有的人瞒着家人，直奔雷神山医院工地，为建设方提供北斗RTK设备，利用北斗高精度为医院建设进行基础测绘定位与施工。
利用北斗高精度技术，即使在建设工地的树林里进行测量的时候，定位信号也非常强。多数的测量都是一次性完成工作，节省了大量时间，为医院的迅速建成，贡献北斗力量。同时，据不完全统计，在武汉火神山、雷神山两个在建医院项目方圆1.5公里以内，总计有60多个账号在访问千寻位置提供的高精度定位数据，大概率都是在为火神山、雷神山这两个抗击疫情的重大建设项目进行测量与定位工作。
在大家众志成城抗击疫情的努力下，2月2日，火神山医院历时10天建成并交付；2月5日雷神山医院也将建成。一方有难，八方支援，国之重器——北斗也将时刻准备着为抗击疫情贡献自己的力量。

## Slide 18: GPS对抗
GPS对抗的全称是全球定位系统对抗，是使用电子技术手段削弱、破坏、摧毁敌方GPS导航系统的使用效能，并保证己方导航系统效能的战术技术措施和行动的总称。
GPS系统是美国部署的一种卫星导航全球定位系统，包括：
卫星星座（空间部分）、
地面监测系统（地面部分）
GPS接收机（用户设备部分）
三部分，能在全球范围内为陆海空天用户提供连续准确的位置、速度和时间信息。由于它广泛用于各类武器系统，已成为现代战争中实施精确指挥控制、精确打击和精确兵力投送的关键设备。

## Slide 19
GPS可在全球范围内全天候为海上，陆上、空中和空间的用户连续实时地提供高精度的位置、速度和时间信息，并且有着良好的抗干扰性和保密性，己被迅速应用于军事领域的各个方面(特别是导弹制导、弹道测量和军用飞机导航) 。
GPS在导航与制导等军事领域的成功应用，使得GPS已成为夺取战场优势的重要技术资源，从而受到各国军方的密切关注，并因此推动了GPS与抗干扰技术的发展。在GPS干扰方面，输出功率为8W的俄罗斯研制的便携式GPS干扰机已经面市，据称这种干扰机采用全向天线或定向天线对GPS接收机的干扰距离可达数百千米。在GPS抗干扰方面，通过改进GPS接收机和使用自适应天线可提高抗干扰能力 。

## Slide 20: GPS技术原理
1 GPS系统概述
2 GPS定位基本原理

## Slide 21: GPS定位系统概述
GPS系统：导航星全球定位系统GPS (Navstar Global Positioning System)是美国建造的、基于导航卫星星座的全天候、全球定位系统。它提供覆盖全球表面的三维定位和时间信号。通过接收这些信号，用户接收机能够为用户确定其所处的位置及运行速度和当前(格林威治或当地)时间。

## Slide 22
优点:
定位时间短。
定位精度高。
野外观测时不受天气条件以及作业时间的限制。
无需考虑观测点之间的通视情况。
应用范围广。
缺点：
在地下（如隧道、矿井内）、海底及建筑物内不能应用；
在高大建筑物近旁会受到干扰。
GPS定位的特点

## Slide 23
GPS的缺点有（ ）。
野外观测时受天气条件以及作业时间的限制。
在高大建筑物近旁会受到干扰。
在地下（如隧道、矿井内）、海底及建筑物内不能应用；
需考虑观测点之间的通视情况。
A
B
C
D
提交
多选题
1分

## Slide 24
GPS系统主要由三大部分组成：导航卫星（空间部分）、地面监控网（地面部分） 和用户接收机（用户设备部分）。
地面部 分
主 控 站、 监 测 站、
注入站
空 间 部 分
导 航 卫 星 : 导 航 信 息
卫 星 时 和 卫 星 钟
24 颗 卫 星（距地面20200 Km）
用 户 设 备 部 分
接 收 机
系统组成

## Slide 25
在地球上空，共有24颗卫星组成的导航卫星星座。其中18颗卫星分布在6个轨道平面上运转，即每个轨道平面均匀分布有3颗卫星。另外，每个轨道平面上置有1颗热备份卫星。每个卫星是在距地面10900海里(20200公里)高度的圆轨道上运转(轨道半径为 26500公里) ，运转一周为12小时。轨道升交点相互间隔60度。这样地面上任一用户接收机能同时接收到4 -8颗卫星发来的信号。
每颗卫星上均装有4台高精度的原子钟（2台铯钟、2台铷钟），称为卫星钟，用以提供高精度的时间标准。
GPS导航卫星星座
Notes: 20200公里：直飞北京到芝加哥中途不转机的话，距离10500公里，直飞时间12小时54分。
每颗卫星上除装有遥控、遥测等一般卫星所必备的装备外，还装有高稳定度的原子钟和导航设施。超稳定度的原子钟是全球定位系统的核心。每颗卫星自身直接产生超稳定度的导航同步信号。卫星上铯频标的长期稳定度预期可达每3万年不差1秒。并且卫星上10. 23 MHz的铯频标都由主控站的原子频标统一修正。

## Slide 26
GPS卫星的主要功能
连续不断地向地球发送导航定位的GPS信号，以导航电文的形式向用户提供卫星星历表（其中包含卫星现时的位置及其它卫星的概略位置）、时钟校正参数、传播延迟参数及其它信息。
（最主要的信息是“时间”和“位置”）

## Slide 27
每颗卫星都连续不断地在两个频率上向用户接收机发射导航信号。其L1频率为1575. 42MHz (铯频标的154倍)， L2频率为1227.6MHz (铯频标的120倍)。卫星的发射天线为12个螺旋天线组成的圆极化天线阵，其半功率点波束宽度约为30°，以覆盖在卫星视界内的地球面。卫星的信号是直接序列扩频信号。其中：
L1频率的信号是由两种伪随机码同时实施正交调制，即粗测/截获(C/A)码和精测(P)码。
L2频率的信号仅由P码调制，其调制方式为二元调相BPSK制。
卫星有可靠自检能力和180天有效的导航电文存储能力，在此期间内，即使地球站不加控制，亦能保证工作。卫星的设计寿命是7.5年。卫星由太阳能电池和镍镉电池供电， 其电压为28伏，功率为700-1000w。
卫星是加固的，据说可防激光攻击和核爆效应。
GPS卫星的频率

## Slide 28
L2频率的信号仅由 [填空1] 码调制，其调制方式为二元调相BPSK制。
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
1分

## Slide 29
地面监控系统
55
Hawaii
Ascencion
Diego Garcia
kwajalein
Colorado springs
一个主控站：科罗拉多•斯必灵司
三个注入站：阿松森(Ascencion)、迭哥•伽西亚(Diego Garcia)和卡瓦加兰(kwajalein)
五个监测站：在主控站和3个注入站各设一个，另一个设在夏威夷(Hawaii)
该系统由5个监测站、1个主控站和3个注入站组成，设在美国本土的科罗拉多和三大洋的美国军事基地中。

## Slide 30
地面站主要负责对卫星进行实时监测（包括卫星上设备是否正常工作、卫星是否沿轨道运行等）；向每颗卫星提供其编写并播发的导航电文，包括卫星星历（即描述卫星运动及其轨道参数的数据）、卫星钟差（时钟修正参数）和大气修正参数等，以保证卫星能够不间断地向地面用户发送准确可靠的导航信号。
监测站：任务是连续跟踪观测和接收GPS卫星的信号，并监测卫星的工作状态。
主控站：负责收集由监测站传来的卫星跟踪数据并计算卫星星历和时间参数。
注入站：任务是将主控站发来的导航电文（卫星星历和时间参数）注入给卫星。
Notes: 地面监控网由主控站(设在加利福尼亚的范登堡美国空军基地)和在全球范围设置的多个监测站组成。
各监测站配有接收机、铯钟和覆盖上半天球的天线，无源跟踪其视界内的所有卫星，从收到的每颗卫星信号中测得卫星位置等信息，传到主控站。
主控站对收到的信息数据进行处理，编制各卫星星历，计算各卫星原子钟标差，电离层校正参量等。
由此主控站每天向各卫星传送一次主控站提供的上述导航电文，以对卫星的轨道和工作状态进行调整和修正，从而控制各卫星在分配的轨道上正常运转。
地对空的遥控、遥测是采用加密的扩频技术，其遥控信号频率为1783.7MHz，遥测信号频率为2227.5MHz。超稳定度的原子钟是全球定位系统的核心，主控站用铯钟组提供全球定位系统时间，必要时还能调整星钟的时间相位和频率。

## Slide 31
[填空1] ：任务是将主控站发来的导航电文（卫星星历和时间参数）注入给卫星；
[填空2] ：负责收集由监测站传来的卫星跟踪数据并计算卫星星历和时间参数。
[填空3] ：任务是连续跟踪观测和接收GPS卫星的信号，并监测卫星的工作状态。
（注：本题可选名词：监测站、主控站、注入站）
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
3分

## Slide 32
GPS接收机是能够接收、跟踪、解译和量测GPS信号的设备，由接收主机、天线、计算机以及控制显示设备等组成。GPS卫星发送的导航定位信号是一种全球共享的信息资源，只要用户掌握其解码，则各类用户在任何地点、任何时刻、任何气候均可用GPS接收机接收信号，进行导航定位测量。
GPS接收机
Notes: 接收机的功能是通过接收导航卫星的信号，计算、指示其当前的位置、速度和当前时间。
接收机同时或顺序接收视界内多个卫星发来的信号，经信号解扩、解调后，获得导航电文，然后根据卫星星历数据计算出用户的位置、速度和时间。由于用户的时钟和系统的时钟有差异，需接收4个卫星信号，测得4个卫星和用户的伪距(利用伪码测得的距离称 为伪距) ，解4个方程，求得4个未知数，即精确测定用户的三维位置和精确时间信息。

## Slide 33
本节内容回顾
GPS的定义。
GPS定位的特点。
GPS系统由三部分组成。

## Slide 34
GPS定位系统的基本观测量是距离（其实质是时间延迟），基本定位原理是空间后方交会。
1.距离测量
在待定点上安置好GPS接收机，开机后即可接收到某颗卫星所发送的信号（随机码），经解译后可以获得卫星发送信号的时刻（以卫星钟为标准）以及发送信号时卫星的空间位置（即坐标）等有用信息。与此同时，在测站上需测定GPS信号的接收时刻（以用户钟即普通石英钟为标准）。设GPS信号的发射时刻为t1,接收时刻为t2 ，并设卫星钟与用户钟同步，则GPS 信号在空中传播的时间为：
T = t2 - t1
GPS定位原理

## Slide 35
设电波在大气中的传播速度为c，则从卫星发送信号时的空中位置到接收机之间的空间距离为：
D = c × T
t2
t1
D
Xll
Vl
Xl
lll
l
ll
lV
V
Vll
Vlll
X
lX
GPS定位原理

## Slide 36
用GPS进行定位测量的目的是求出测站点的三维坐标（x,y,z）（现未知）。由传统的测量原理可知，欲求得三个未知数，至少需要三个观测量，即必要观测数为3。因此，必须同时测定三颗卫星的导航信号，即需测量接收机至三颗卫星的距离D1、D2和D3。设这三颗卫星发送信号时所处位置的坐标分别为（x1,y1,z1）、（x2,y2,z2）和（x3,y3,z3）,则有：
（x1-x）2+(y1-y)2+(z1-z)2 = D12
（x2-x）2+(y2-y)2+(z2-z)2 = D22
（x3-x）2+(y3-y)2+(z3-z)2 = D32
解此方程组，即可求出测站的坐标（x,y,z）。
空间后方交会

## Slide 37
GPS定位的原理也可通过三个球面相交来理解。
假设某颗卫星在空中的位置为W1，GPS接收机离W1的距离为D1，则接收机必定在以W1为圆心、以D1为半径的球面上。
D1
W1
空间后方交会
Notes: 12

## Slide 38
如果同时接收两颗卫星的信号，则两个球面相交成一条圆弧，点位被限制在这条曲线上。
D1
D2
W1
W2
空间后方交会

## Slide 39
同理，三个球面相交在一点，即根据3段距离值可确定一点的空间位置（坐标）。
D1
D2
D3
W3
W1
W2
空间后方交会

## Slide 40
事实上，由于用户钟（普通石英钟）的测时精度远低于卫星钟，因此，用户钟与卫星钟不可能同步，必然存在时钟差，用Δtu表示。正因为存在时钟差Δtu，所以按前述方法求得的卫星至接收机的距离也必然是一个包含误差的观测量，称之为伪距，用D´表示。即：
Di´ = Di + c×Δtu
Δtu主要是用户钟的测时误差，很难准确求得，所以一般视为未知数。将含有未知数Δtu的伪距Di´代入前面的方程组便可发现，三个方程求解四个未知数是不可能的，因此，实际工作中需同时观测四颗卫星，测得四个伪距，解四个方程才能求出待测点的坐标（x,y,z）。
Notes: 由于卫星的位置精确可知，在接收机对卫星观测中，我们可得到卫星到接收机的距离，利用三维坐标中的距离公式，利用3颗卫星，就可以组成3个方程式，解出观测点的位置（X,Y,Z）。考虑到卫星的时钟与接收机时钟之间的误差，实际上有4个未知数，X、Y、Z和钟差，因而需要引入第4颗卫星，形成4个方程式进行求解，从而得到观测点的经纬度和高程。

## Slide 41
必须指出，卫星坐标（xi,yi,zi）是其在地心坐标系（WGS－84坐标系）中的坐标，而实际测量中惯用的是以参考椭球面为基准的大地坐标，故按上述空间后方交会的方法求得的坐标（x,y,z）还需转换成当地常用的大地坐标系（如1954北京坐标系或1980西安坐标系），这是GPS测量成果处理的内容。

## Slide 42
GPS定位方法根据模式的不同可以分成单点定位、相对定位和差分定位。
1.单点定位
单点定位又称绝对定位。在一个待测点上，用一台接收机独立跟踪GPS卫星，测定待测点（天线位置）的绝对坐标（地心坐标），其原理与方法跟上段介绍的完全相同。由于普通用户只知C/A码（粗码）而不知P码（精确码），导航电文所提供的卫星星历（卫星位置）存在误差，加上电波在空中传播时受到大气延迟误差影响等原因，因此绝对定位的精度较低，一般为30米左右，最高为3-5米。这样的定位精度显然不能满足一般工程测量的要求，但在船舶、飞机导航以及海洋勘探等领域却有着极为广泛的应用。
GPS定位方法

## Slide 43
单点定位的精度较低，一般为10～30米。
城市交通中的“车载GPS”就是采用单点定位方法。
精 度 10 - 30 m

## Slide 44
相对定位是通过测量卫星发送的电波到达两台接收机的时间差来完成的，用两台同类型的接收机同步跟踪相同的4颗卫星信号，对两台接收机接收到的电波信号作合成处理，即可求出接收机之间的相对位置（三维坐标差或基线向量），只要给出了一个站点的坐标，便能求得另一点的坐标。
P1
P2
S
相对定位

## Slide 45
当两点相隔较近（如10公里以内），由于两机同步观测相同的卫星时的卫星星历误差、时钟误差以及电波在大气中传播的误差是相等或大致相同的，因而在相对定位过程中可以有效地抵消或大幅度削弱这些误差的影响，使定位精度得以大大地提高。一般相对定位的精度可达±（5mm +1ppm.D），完全可用于大地测量和工程测量之中。
【定位误差不超过 ±(5 毫米 + 1ppm × 距离)
1ppm·D
ppm = part per million = 百万分之一
D = 两台接收机之间的距离（单位：km】
相对定位分为单差法、双差法和三差法等。

## Slide 46
相对定位示意图
T2
T1
S1
S2
S3
S4
采用相对定位方法确定一个点约需观测半小时至1小时。

## Slide 47
定位时采用两台以上的GPS接收机。将一台接收机安置在地面已知点上作为基准，其余接收机分别安置在其它待测点上。各接收机同时进行单点定位，根据基准站的测定坐标和已知坐标即可求出定位结果的改正数（位置差分）或伪距观测值改正数（伪距差分）。通过基准站与用户站间的数据链（由调制解调器和电台组成）将基准站的改正值实时传送给用户站，对用户接收机的定位结果进行改正，从而大大提高了定位精度。
差分定位方法兼容了单点定位和相对定位的优点，同时克服了二者的缺点。必须指出，采用差分定位时，各接收机的型号必须相同（其中一台配有电台作为基准站），而且须同时观测相同的4颗卫星。作为差分定位技术的典型代表，载波相位实时差分技术（RTK）目前正得到越来越广泛的应用。
差分定位

## Slide 48: RTK（Real - Time Kinematic）
RTK（Real - Time Kinematic，实时动态）载波相位差分技术，是实时处理两个测量站载波相位观测量的差分方法，将基准站采集的载波相位发给用户接收机，进行求差解算坐标。这是一种新的常用的卫星定位测量方法，以前的静态、快速静态、动态测量都需要事后进行解算才能获得厘米级的精度，而RTK是能够在野外实时得到厘米级定位精度的测量方法，它采用了载波相位动态实时差分方法，是GPS应用的重大里程碑，它的出现为工程放样、地形测图，各种控制测量带来了新的测量原理和方法，极大地提高了作业效率。
中文名: 载波相位差分技术
外文名: Real - time kinematic 简写:RTK

## Slide 49
差分定位示意图
B
A
基准站
流动站
流动站
C
采用差分定位方法确定一个点只需几十秒钟。

## Slide 50
发射电台
GPS主机
基准站
流动站
GPS主机
RTK测量原理图
采集器
接收电台
在GPS测量中，如静态、快速静态、动态测量都需要事后进行解算才能获得厘米级的精度，而RTK（Real - time kinematic）实时差分定位是一种能够在野外实时得到厘米级定位精度的测量方法，它的出现极大地提高了野外作业效率。

## Slide 52
GPS定位方法根据模式的不同可以分成单点定位、 [填空1] 和 [填空2] 。
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
2分

## Slide 53
本节内容回顾
GPS定位的基本观测量是距离；定位原理是空间后方交会；在定位点上必须能够接收到四颗以上卫星的信号。
GPS定位的方法有单点（绝对）定位法、相对定位法和差分定位法。

## Slide 54: GPS工作原理
GPS利用两种伪随机码(C/A码和P码)来测距，并提供两种精度的定位服务。
标准定位服务(SPS)使用C/A码(又称标准码)，对全世界所有用户开放;
精密定位服务(PPS)使用P码，只限美军和其友军用户使用。

## Slide 55
标准定位服务(SPS)使用 [填空1] 码(又称标准码)，对全世界所有用户开放;
精密定位服务(PPS)使用 [填空2] 码，只限美军和其友军用户使用
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
2分

## Slide 56: 1）伪码(伪随机测距码)
C/A码是以每毫秒为周期重复发出的1023位二进制数字序列。每位码元持续时间约为1微秒，确切地说其码率为1.023MHz，每码元的相当波长为300m。
P码的码元持续时间仅0.1徽秒，其码元速率为10.23MHz，为C/A码率的10倍，码元的相当波长为30m。
码元波长越短，即码率越高，则测距精度越高，所以使用P码比使用C/A码的定位精度高得多。P码序列长度为2.35 X 1014位，需266天完成一周期。每颗卫星仅利用其中的、各自不同的一星期(7天)的码段(相当于P码序列周期的1/38)进行定位。卫星的P码段的更换以每星期的星期六午夜为界进行。由于P码在两个信号频率比(L1和 L2)上同时传送，它可提供数据以纠正电离层延迟误差，进一步提高测量精度。

## Slide 57: 2)导航电文
卫星发送的导航电文信息数据是通过伪随机码展宽后发送的，为直接序列扩频通信。卫星发送一个完整的导航电文需时12.5分钟(750秒)。一个完整的导航电文内含25个帧(页)。每帧占时30秒，共有5个子帧。每个子帧占时6秒，由10个字组成。每个字由30位(比特)组成。每个比特持续时间为20毫秒，即导航电文信息以50bit/s的低速率传送(每比特用20 x 1023位C/A码调制)。
每个子帧的第一个字为遥测字，传送遥测信息。每个子帧的第二个字为转换率 (HOW) ，相当于每隔6秒传输一次，它传送时间信息，即告知下一个子帧属此星期的100 800段内的哪一段。每段(帧)占时6秒, 100800x6秒=7天。相当于把每星期P码序列分成100800时段，每时段6秒。而在C/A从码的每个子帧的第二个字用来传送下一个子帧开始时P码运行到哪一时段，从而每隔6秒在接收C/A码中获得信息以实时引导对P码的捕获和跟踪。

## Slide 58
每帧内第1子帧传送导航星的状态参数和用于计算卫星时钟校正的数据。第2-3子帧传送本卫星的轨道数据(星历) ，相当于每隔30秒传送一次有关本卫星的位置和时钟数据。而第4-5子帧传送所有其他卫星的轨道星历和整个系统有关信息，如传送电波传播时延补偿参数和卫星状态信息等，由于其传送的信息数据较多，而将全部数据分配到25帧(页)内，相当于每隔12.5分钟传送一次完整的导航电文。
由上可见，从捕获至跟踪C/A码和P码的时间是较短的，之后通过解调，获得本卫星有关实时位置和工作状态等信息，从而实现对用户的首次定位，其时间最少约需半分钟以上，其后每秒可更新位置数据。

## Slide 59: 3）接收机的工作原理
接收机同时或顺序接收视界内多个卫星发来的信号，经捕获后，用码跟踪环与收到的各卫星的伪码保持同步，同时用锁相环跟踪载频。然后精确测量信号到达时间和多普勒频移。接收到的信号解扩后，再对信息信号进行解调，以获得导航电文。对卫星星历数据译码后，实时计算出各卫星的位置和速度。然后将各卫星位置、速度、信号到达时间和多普勒频移合起来，以计算出用户的位置、速度及用户钟的时间差和频差。由于用户的时钟和系统的时钟有差异，需接收4个卫星信号，测得4个卫星与用户之间的伪距(利用伪码测得的距离称为伪距) ，解4个方程，求得4个未知数，即用户的三维位置和时间误差值。如接收4个以上的卫星信号，则定位精度会有所提高。有了位置值后，随着时间的推移，可计算出用户的三维速度。

## Slide 60: P码的保密性
P码序列长度N = 2. 35 X 1014位，周期为266天或38个星期，即以10. 23MHz的速率连续发射P码，在38星期内才能把N位P码发射一遍。每颗卫星仅利用N位中的一星期(7天)的码段，其长度Ni相当于P码序列周期的1/38，且各个卫星在一星期内采用不同的Ni位P码序列。同一颗卫星在各个星期采用不同的Ni位P码序列，以每星期的星期六午夜零时为界，开始更换其使用的Ni位P码序列。
接收机对卫星信号解扩后才能提取导航信息，进行定位和时间等计算。而要解扩卫星的P码扩频调制信号，不仅需要知道N位或Ni位P码序列，而且要知道当前(如在当前导航电文中的某比特或子帧内)卫星使用P码序列的哪一段进行扩频调制，并要将接收机当前解调用的P码段与卫星使用的P码段进行同步。P码序列是不公开。在这种条件下，要用猜测、试探、搜索等密码破译方法确定N位P码序列是非常困难的，即使确定了N位P码序列，要确定某颗卫星当前使用的P码段也很困难，如要从N或Ni位中确定调制导航电文1比特所用的序列段(20 X 10-3 X 10. 23 X 106 =2 X 105位)就很困难的。总而言之，要破译P码及其使用规律是很困难的，P码具有保密性。
与P码相比， C/A码短的多，容易破译，不具有保密性。所以，GPS的C/A码信息是公开的。

## Slide 61
码分多址
不同的卫星使用不同的C/A码和P码，接收机使用某颗卫星的C/A码和P码进行信号解扩，可以从同时接收到的多颗卫星信号中识别、提取出该卫星的信号，然后进行电波传输延时和距离等计算。

## Slide 62: 4)差分GPS
导航系统的差分体制，主要用于校正系统中存在的具有一定规律性或稳定性的系统误 差，因为GPS系统只开放C/A码，且又实施SA(Selective Availability选择可用性)技术降低系统的定位精度，所以一般用户的定位误差较大。但是通过理论分析和实测实验证明，GPS定位误差中(含SA措施的误差) ，除随机性误差外，还包含可及时校正的系统性误差，而且该误差所占的比例很大，所以各国都很重视差分GPS的研究和应用，以提高定位精度。
差分GPS和常规GPS的主要不同有三个方面:
建立差分基准站，以获取误差校正数据;
建立校正数据分发传输系统，以将误差校正数据及时向用户播发;
GPS用户接收机必须具备误差校正数据接收及误差校正能力。

## Slide 63
美国国防部可引入选择可用性(SA)措施，即人为引入卫星时钟偏离值等方法，从而使未受准用户的伪距测量引入误差，而降低采用C/A码定位的精度，一般可降低2-3倍，以削弱敌军的利用。而受准用户可同时接收卫星发出的加密的编码校准参数;通过专用软件或硬件以消除SA引入的误差。一般在无SA时，SPS实际定位精度可达20 -40m。而有SA时，实际定位精度在100m以内。为进一步提高定位精度，且消除SA的影响，可采用差分GPS (DGPS) ，获得1 -5m定位精度。

## Slide 64: GPS功能
GPS能为用户提供位置、速度和时间信息，其应用范围极为广泛，在导弹制导、情报搜集、战场指挥、地形测绘、时间同步、陆海空交通管理、旅游、探险等方面发挥着重要作用。
Notes: 1991年海湾战争时，美军使用的精确制导武器数量约占其总投弹量的10% ，在科索沃战争和阿富汗战争中则分别升到34%和56%。而在2003年的伊拉克战争中，美军使用的作战武器以精确打击武器为主，占总投弹量的90%以上。
在伊拉克战争中，美军攻击部队和指挥/控制单位大量使用了GPS。载有GPS的B-52G、B-2、F-117战略轰炸机，利用准确定位技术发射精确制导炸弹，破坏伊拉克的防空系统、指挥系统、导弹和火箭发射系统等军事要害目标。在战术作战中，装备GPS 的飞机成功地用作前方空中控制器(FAC)。GPS的定位/导航数据使这些飞机能够精确地标记下目标位置，以提供给后续部队的轰炸机进行攻击。由于有GPS的精确导航，驾驶员能在晚间和恶劣的气象条件下十分成功地执行轰炸任务。准确的目标位置与精确的飞机导航数据结合起来，常常使驾驶员能信心十足地去执行高空轰炸，确保了己方获得绝对制空权。
105
美陆军装备的M1A2坦克、"阿帕奇"直升机、"布雷德利"战车和炮兵之间可以共享位置和目标信息，并且可以实时与指挥官及其他部队相互传递信息。这些高科技武器装备，充分发挥己方信息技术的优势，对伊拉克目标进行精确打击，达到了"非接触战争" 的目的。

## Slide 65: GPS在军事上的作用可归纳如下:
（1）用于各种精密打击武器的制导，提高打击精度
弹道导弹、巡航导弹、炸弹和炮弹装备卫星导航/惯性组合导航系统后，使命中精度大为提高，从而极大地改变了作战方式。比如过去在制订作战计划时考虑的是，要派多少飞机才能摧毁给定的目标，而现在考虑的是，一架飞机要去摧毁多少个目标。
实践证明，精确打击武器对摧毁重要军事、政治、经济目标和重创敌有生力量发挥了决定性作用。
Notes: 1991年海湾战争时，美军使用的精确制导武器数量约占其总投弹量的10% ，在科索沃战争和阿富汗战争中则分别升到34%和56%。而在2003年的伊拉克战争中，美军使用的作战武器以精确打击武器为主，占总投弹量的90%以上。
在伊拉克战争中，美军攻击部队和指挥/控制单位大量使用了GPS。载有GPS的B-52G、B-2、F-117战略轰炸机，利用准确定位技术发射精确制导炸弹，破坏伊拉克的防空系统、指挥系统、导弹和火箭发射系统等军事要害目标。在战术作战中，装备GPS 的飞机成功地用作前方空中控制器(FAC)。GPS的定位/导航数据使这些飞机能够精确地标记下目标位置，以提供给后续部队的轰炸机进行攻击。由于有GPS的精确导航，驾驶员能在晚间和恶劣的气象条件下十分成功地执行轰炸任务。准确的目标位置与精确的飞机导航数据结合起来，常常使驾驶员能信心十足地去执行高空轰炸，确保了己方获得绝对制空权。
105
美陆军装备的M1A2坦克、"阿帕奇"直升机、"布雷德利"战车和炮兵之间可以共享位置和目标信息，并且可以实时与指挥官及其他部队相互传递信息。这些高科技武器装备，充分发挥己方信息技术的优势，对伊拉克目标进行精确打击，达到了"非接触战争" 的目的。

## Slide 66
（2）成为C4ISR的重要组成部分，提升了整体协调作战能力
GPS在整个战场C4 ISR (Command， Control， Communication， Computer， Intelligence， Surveillance and Reconnaissance)系统中发挥着重要的作用。它为在整个战场上的各参战单位提供准确的实时位置，再通过数据通信网络让所有参战成员了解整个战场上己方单位的实时分布及相对位置，极大地方便了指挥员的决策和友邻部队的作战配合。卫星导航所提供的统一的准确时间信息，是C4ISR各组成部分协调工作的基础。依靠GPS提供的准确位置，在指挥中心构建相应的战场坐标系，为实施指挥控制奠定基础。
天、空、地各类情报侦察系统、各种机动作战平台、各类精确打击武器系统、各个作战部队，以及各种作战支援单元都依靠GPS系统确定各自的准确位置、运动方向和运动速度，通过通信网络实时传送到各级指挥控制中心，实时准确地加入整个战场C4ISR系统。有了导航提供的准确位置和时间信息，作战部队可以按指挥部的命令在准确的时间出现在准确的地点，从而使新型作战思想能够得以实施。

## Slide 67
各类武器运载平台和各类武器控制系统依靠GPS提供精确的时间基准(达到纳秒级) ，以保证整个战场各系统的协调运行。GPS还与惯性制导相组合，为各种机动平台提供位置和态势信息。只有以它们为基础，像预警机这样的传感器平台才能准确确定有关作战单元的位置和运动趋势，从而为C4ISR系统生成战场态势图提供必要的信息。

## Slide 68
（3）用于高速武器试验，提高实验效率
GPS在军事武器试验场中的作用也很重要，试验场的任务是对各种武器的性能进行鉴 定。历史上大多数军用试验场用陆基导航系统对武器进行定位与跟踪，但用GPS做这样的工作要省力很多。研究表明，如果美国所有军用试验场改用GPS， 20年之内可以节省8亿到12亿美元。
在大多数试验场中，要对大量的高速运载体及其装备进行连续跟踪以证实是否达到了预期的性能，虽然大多数情况下现有的陆基系统也能提供可接收的精度，但这种跟踪设备有缺点。其中包括由地面发射机广播的导航信号常常被山和树遮挡。非标准的和互不兼容的陆基设备造成数据协调、试验结果的工程分析和硬件维护方面的困难。相比之下，利用GPS则能够使军用试验场的设备标准化和简单化，同时还能简化试验协议和程序，提高效率，节省经费。

## Slide 69
（4）在综合支援保障系统中应用。
GPS是实现综合支援保障网络中各要素准确集结、快速机动、协调派送、全程支援的重要保证。在现代高科技战争中，武器装备种类多、数量大、技术含量高、反应速度快、攻击能力强，增加了对各种技术支援和后勤补给的保障强度。GPS对构建自动化综合支援保障网络，实现各兵种配合协调，作战物资快速调运方面发挥了重要作用。如美军在中东作战中，在给养源源不断地输送方面，GPS做出了重要贡献。在浩瀚无特征的沙漠中机动作战时，精确地定出补给站和医疗后送站(MEDEVAC)设施的位置是十分重要的。直升机驾驶员由于肯定知道下一个加油站的位置，从而可以把飞机的油量用到更少，这种由GPS所提供的附加信息使航空部队具有更大的战斗耐久力。对于地面部队来说，GPS有助于保证在沙漠中很少发生汽油、食品、弹药和水的短缺。

## Slide 70
导航对抗
GPS等定位导航系统能为地面和空中目标提供实时、精确的定位、速度和时间信息，已成为现代社会活动和战争的重要基础设施。因此，围绕定位导航系统形成的干扰与抗干扰、利用与反利用、摧毁与抗摧毁的斗争悄然兴起。以争夺导航定位信息为标志的导航对抗已成为了信息对抗的重要组成部分。

## Slide 71: GPS利用与反利用
GPS的标准定位服务对全世界所有用户开放，但有时，比如战争中，美国不希望对手利用这种服务来定位、导航，这就是所谓的GPS (非法或非授权)利用问题，并采取一些反利用措施，如关闭对手所在区域内的导航卫星信号和采取信号加密、欺骗或扰乱措施等。

## Slide 72: 1.扰乱利用的措施
GPS的定位精度，当采用C/A码(S码)时，其SPS提供水平面的定位精度为100m (95%概率) ，测高精度为156m。
当使用P码时，其PPS提供水平面的定位精度为18m， 实际可达2 -15m定位精度，而测高精度为28m。其定时精度在接收机时钟同步概率为 65%时为167ns (SPS)和100ns (PPS) ，采取特殊措施，其定时精度可达10ns。
美国国防部可引入选择可用性(SA)措施，即人为引入卫星时钟偏离值等方法，从而使未受准用户的伪距测量引入误差，而降低采用C/A码定位的精度，一般可降低2-3倍，以削弱敌军的利用。而受准用户可同时接收卫星发出的加密的编码校准参数;通过专用软件或硬件以消除SA引入的误差。一般在无SA时，SPS实际定位精度可达20 -40m。而有SA时，实际定位精度在100m以内。为进一步提高定位精度，且消除SA的影响，可采用差分GPS (DGPS) ，获得1 -5m定位精度。

## Slide 73
美国国防部可引入选择可用性( [填空1] )措施，即人为引入卫星时钟偏离值等方法，从而使未受准用户的伪距测量引入误差，而降低采用C/A码定位的精度，一般可降低2-3倍，以削弱敌军的利用。
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
1分

## Slide 74
SA是指通过抖动星钟(δ-过程)和扰动星历数据(ε-过程)达到降低C/A码标准定位服务精度的一种人为措施。卫星钟影响测距精度，星历数据影响卫星位置精度，这两者都是用户获得高定位的关键因素。
δ-过程就是人为地在星钟基频上引入一个变化的抖动偏差。由于基频抖动，致使采用码伪距和载波相位伪距的测量受到较大影响。但当两部接收机导出的伪距相减(差分) 时，这种抖动的影响在很大程度上被消除了。这就是人们如火如荼地研究DGPS (差分GPS)、WDGPS (广域差分GPS)、WAAS (广域增强系统)、LAAS (局域增强系统)的主要原因。

## Slide 75: 2.拒绝利用的措施
美国政府保证C/A码在国际范围内公开使用，不保密，提供民用，并不收费用。这是因为C/A码短，易破译，对C/A码实行保密意义不大。并且如果对其加密，则需不定期地更换伪码序列图案或信息格式，则要求允许使用C/A码的用户须同步地更换其接收的译码器或软件，由于用户众多，覆盖全球，很难保证不出现差错。
对于P码，主要用于美国部队和其友军部队，以提高其定位精度和导航能力。由于P码序列极长，且保密，所以一般用户不能利用P码提供的定位服务。
然而，经过多年的摸索，不少民用用户逐渐掌握和开始使用P码，因此美国军方又出台了所谓A-S措施，对P码加密，使敌方设计的P码接收机再不能直接定位。

## Slide 76: GPS欺骗与反欺骗
干扰者可以向GPS接收机发送欺骗C/A码或P码，使接收机给出错误的定位值，达到欺骗的目的。
GPS的反电子欺骗(A- S)的方法如下:
通过将P码和密钥W码进行模2求和，形成Y码(Y = P⊕W)。于是，载波L1和L2上的P码便被未知的Y码代替。敌方不知道 W码，很难从Y码中提取出P码。没有P码便不能实施欺骗，因为欺骗用的P码和实际信号用的P码不是同一伪码序列图案(或者说两者几乎不可能对应；对应是小概率或偶然事件，通常不考虑) ，因而接收机不能给出定位数据(即不能实现PPS定位)。

## Slide 77: GPS电子干扰与反干扰
导航卫星传到地面的信号非常微弱(L1频率的地表功率约为-160dBW，L2频率的地表功率约为-166dBW) ，非常容易被干扰，是整个GPS系统中最脆弱的环节。因此在争夺导航定位信息的斗争中，干扰与反干扰是敌对双方对抗的焦点。

## Slide 78: 1.电子干扰
对导航卫星到地面接收机的信号进行干扰，可以扰乱接收机对C/A码、P码和Y码等信息的接收和提取，因而不能进行定位。
GPS的载频L1、L2频均为明显的固定频率，只要干扰系统的体制及技术得当，如采用压制式和欺骗性两种干扰体制，就达到事半功倍的效果。

## Slide 79
1)压制式干扰
压制式干扰有瞄准式、拦阻式和相关式三种。
(频率)瞄准式干扰将干扰载频精确对准1575. 42MHz或者1227.6MHz的GPS卫星载频，并用相同的调制方式和相同的伪码序列进行干扰。
拦阻式干扰用一部干扰系统来扰乱该地域出现的全部GPS信号，是实施全面阻塞干扰的最佳技术，它有两种工作体制:单频窄带干扰体制和均匀频谱宽带干扰体制。单频窄带干扰体制的干扰信号到达GPS接收机与伪码调制的宽带本振信号混频后产生宽带干扰信号输出，只有少部分干扰信号能通过窄带滤波器实施干扰。均匀频谱宽带干扰体制采用锯齿宽带和噪声窄带相结合的调频干扰技术，产生宽带均匀并在时域上呈等幅包络的梳状和连续状干扰频谱来全面阻塞干扰GPS接收机。
相关式干扰利用干扰系统的伪码序列与GPS信号的伪码序列间的相关原理，使干扰信号能量通过GPS接收机的窄带滤波器，以较小的干扰功率来实施有效干扰。
Notes: 压制式干扰系统的制造是比较容易和廉价的。如1994年9月，在约翰·霍普金斯大学应用物理实验室举行的一次航空航天工程师和其他专业人员的研讨会上，首次公开展示了一种烟盒大小的自制干扰系统，它采用12伏电池作动力，产生100毫瓦的输出功率，通过一根细小的全向天线发射信号。该装置足以干扰半径16公里范围内的任何采用C/A编码的GPS接收机。俄罗斯设计的廉价GPS干扰系统现在到处可以买到，甚至可通过因特网采购到这种装置。这种干扰系统重3 -10公斤(不含电池) ，价格低于5万美元，能对美国现有GPS系统的4个频段实施有效干扰。
在伊拉克战争初期，伊军改变海湾战争中消极被动的战略战术，注重在积极防御中实施灵活反击，有效延缓了作战进程，特别是运用GPS干扰系统干扰美英联军的巡航导弹制导系统，使其精确打击效果受到严重影响。在战争进行中，美英联军多次发生误炸、误伤事件。其中，既有英军直升机相撞，又有美军"爱国者"导弹击落英军战机，也有美军战机轰炸自己和导弹发射阵地，以及巡航导弹误射到伊朗、土耳其和沙特等国境内的严重事件。这固然有指挥协同不力等方面的原因，但伊拉克GPS干扰系统的有效干扰，也是一个不容忽视的因素。

## Slide 80
2)欺骗式干扰
就工作原理而言，压制式和欺骗性干扰系统是两种不同体制的干扰系统：
压制式干扰系统通过发射强功率干扰信号，迫使GPS接收机饱和或无法正常工作;
而欺骗式干扰通过发射定位诱导信号，迫使GPS接收机给出不正确(或不精确)的导航和定位。
就技术而言，欺骗性干扰比压制式干扰的技术难度大得多，目前尚存在如准确估算目标所接收到的GPS卫星测量数据及虚假导航信息等关键技术仍未突破。

## Slide 81
根据欺骗性干扰系统的工作原理可分为"产生式"和"转发式"。
"产生式"干扰必须先掌握全部GPS卫星的码型及当时发出的电文数据，如C/A码处于公开状态，P码处于半公开状态，对其干扰相对容易，而经P码加密后的Y码，对其干扰难度很大，关键技术目前仍未突破。
"转发式"干扰利用GPS信号到GPS接收机之间的传输延迟来实现欺骗。"转发式"干扰系统需要在-20dB - -60dB信噪比条件下提取GPS信号，然后将信号放大、转发到GPS接收机。为了提高到达GPS接收机的信号的信噪比，"转发式"干扰系统应确保信号不失真、不变形、不产生畸变。"转发式"干扰的难度比"产生式"干扰小，其关键技术是接收信号和发射信号的隔离技术。

## Slide 82
压制式干扰有 [填空1] 、 [填空2] 和 [填空3] 三种。
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
3分

## Slide 83: 2.电子抗干扰
GPS最大威胁是对用户区段微弱的GPS信号的压制性干扰。因此提高GPS的抗干扰能力得到了美国的高度重视。
1) GPS卫星抗干扰措施
GPS卫星的主要抗干扰措施包括以下几个方面：
(1)建立独特的军用GPS系统。独特的GPS系统是将军用和民用信号频段分开，既可增强军用信号功率达到提高抗干扰之目的，又不影响民用信号的性能;在战争期间还可将战区内民用信号干扰掉而不影响美军导航战的正常使用，如将P码采取抗欺骗措施后改制成Y码，可大幅度降低接收机受假信号欺骗干扰的能力。
(2)采用新型Lc信号频段。新Lc信号频段包括第3民用信号频段L3=1176.46MHz、新军用信号频段Lm及新调制并带有先进导航信号的军用Y码等，均具有相当强的抗干扰能力。

## Slide 84
(3)采用现代抗干扰技术和措施。美空军的空间和导弹系统中心(SMC)的GPS联合团办公室规划了30种利于改进GPS系统性能的技术，其中包括采用小功率原子钟等一代时间源、提高Lc信号的发射功率、改进新Lm码结构、应用机载伪卫星技术及数字波束调向天线等。
(4)采用星载GPS干扰系统。未来GPS系统和导航战将采用星载干扰系统以进攻促防御; 强化卫星独立导航、先进控制和反卫星武器能力。

## Slide 85: 2) GPS接收机的抗干扰措施
GPS接收机采用的抗干扰技术:
①射频干扰检测技术;
②前端滤波技术;
③码环和载波环跟踪技术;
④窄带干扰技术;
⑤天线增强技术;
⑥抗多径干扰技术。

## Slide 86
(1)射频干扰检测技术
采用AGC电路完成射频干扰检测，再通过干/噪(J/N)仪检测其信号的存在。干扰信号一旦影响GPS信号的正常接收就会报警并将信号反馈到GPS接收机天线和前端滤波放大器;当ACC控制电压不能将中频信号自动控制到均方根值而与热噪声均方根值相等时，AGC则受强热噪声信号控制。在此情况下，GPS信号电平低于热噪声电平，强信号就是射频干扰信号。因此，通过AGC自控电压的高低来精确估算J/N比值大小可直接估算干扰信号功率的大小。其优点是不需用接收机去跟踪GPS信号就能确定射频干扰信号的存在。当射频干扰信号出现时，只要改变GPS接收机的搜索跟踪方法就能正常接收GPS卫星信号。

## Slide 87
(2)前端滤波技术
抗干扰滤波处理技术是很有潜力且正在高速发展的新技术。它用微电子及软件来实现，能使GPS接收机受两个L频段GPS频带的带外强功率干扰。多数GPS接收机目前采用陡截止频率特性的无源滤波器来抑制强带外功率，而图5-1则采用无源空腔前置滤波器。其优点是插入损耗低，截止带宽的抗干扰性好，是有效解决带外射频干扰的最佳选择，但体积较大，价格昂贵。它与放大器一起在天线中，除前置滤波外，还要对窄带下变频器及本振混频器进行滤波。当下变频率接近中频并与窄带滤波带宽同步时，GPS接收机前端带为2倍速率，对C/A码是2.046MHz，从而改善了接收机的带外干扰特性，降低了中频A/D变换处理所需的奈奎斯特采样速率。

## Slide 88
(3)码环和载波环跟踪技术
码环和载波环增强技术位于GPS接收机通道及处理器上，其抗干扰性能通过窄带码环压缩载波跟踪滤波器的带宽和接收机预检测带宽来改善。因动态变化使带宽范围变窄， 可以通过增加环路滤波阶次来弥补，也可通过外部导航系统来弥补，如采用内部辅助增强技术、外部导航辅助增强技术及载波跟踪闭环辅助技术等。其中外部导航辅助增强技术有惯性导航系统(INS)、多普勒雷达和空气速度计，而最引人注目的是GPS和INS的最佳组合:
一是借INS提供的平台速度信息去辅助GPS接收机的载被环和码环，做到环路带宽很窄，有效提高GPS接收机的信号/干扰比(S/J);
二是在强干扰下只用GPS导航，当GPS接收机信噪比恢复到跟踪门限C/N0以上时，再用INS辅助GPS接收机快速捕获GPS信号。GPS和INS的组合可使接收机的抗干扰性能提高10 -15dB。因此，海湾战争后， INS/GPS组合的导航方式在制导炸弹、炮弹和导弹等精确制导武器上获得了广泛应用。
Notes: 因此，海湾战争后， INS/GPS组合的导航方式在制导炸弹、炮弹和导弹等精确制导武器上获得了广泛应用。
，如 美国AGM - 154A/B/C型TSOW (联合防区外攻击武器)、GBU - 29/30/JDAM (联合直接攻击弹药).

## Slide 89
(4)窄带干扰处理技术
窄带干扰处理技术也称暂时滤波技术，是DFT技术用于数字中频信号处理即频域幅度处理的例子，如无射频干扰，热噪声功率谱在频域内相当均匀;又如信号中有窄带干扰，频域出现明显异常，其异常谱线在DFT中被自适应滤除。
(5)天线增强技术
采用自适应天线技术提高其接收灵敏度。自适应调零天线技术是提高GPS接收机抗干扰的重要手段，目前美国处于领先地位。这种天线由多元天线阵组成，每一天线阵经微波网络接到处理器，信号处理后又馈送到微波网络进行调节，使各阵元的增益和相位发生变化，对来自天线阵方向图的干扰源归零，以降低干扰系统性能。其中零数由阵元数决定，一般N元阵天线能控制N-1个零点。较理想的自适应天线能把GPS接收机的抗干扰能力提高40 -50dB。

## Slide 90
(6)多径干扰技术
GPS天线阵周围设置合适的微波吸收圈或者扼流圈，以增大天线方向图的锐角，从而有效提高抗多径干扰的性能，迫使敌方使用大功率干扰系统，利于GPS检测、定位和摧毁。
为提高GPS的抗干扰能力，美国GPS联合计划办公室于1998年列出了近30种技术手段供单独使用或综合应用，包括抗干扰滤波技术、自适应调零天线技术、直接P(Y) 捕获技术、GPS惯性导航(IMS)组合技术等。目前已将GPS与INS紧藕合组合和自适应调零天线技术应用到巡航导弹和JDAM联合直接精确打击弹药上，取得了明显的抗干扰效果。1998年美国对应用上述抗干扰措施的JDAM弹药，在白沙靶场44000英尺高空进行投放试验，小功率干扰时命中目标误差为3米，大功率干扰时命中目标误差仅为6米。伊拉克战争中美军使用的战斧式巡航导弹BGM-l09IIIc和联合直接攻击弹药GBU -31炸弹等都应用了上述抗干扰措施。

## Slide 91
GPS卫星抗干扰措施有（ ）。
采用新型Lc信号频段
采用现代抗干扰技术和措施
建立独特的军用GPS系统
采用星载GPS干扰系统
A
B
C
D
提交
多选题
1分

## Slide 92
本节内容回顾

## Slide 93: GPS在军事上的作用
1、用于各种精密打击武器的制导，提高打击精度。
2、成为C4ISR的重要组成部分，提升了整体协调作战能力。
3、用于高速武器试验，提高实验效率。
4、在综合支援保障系统中应用。

## Slide 94: GPS利用与反利用
1、扰乱利用的措施
2、拒绝利用的措施
GPS欺骗与反欺骗

## Slide 95: GPS电子干扰与反干扰
1、电子干扰
1）压制式干扰（瞄准式、阻拦式、相关式）
2）欺骗式干扰
2、电子抗干扰
GPS卫星抗干扰措施 | GPS接收机的抗干扰措施
（1）建立独特的军用GPS系统 | （1）射频干扰检测技术
（2）采用新型Lc信号频段 | （2）前端滤波技术
（3）采用现代抗干扰技术和措施 | （3）码环和载波环跟踪技术
（4）采用星载GPS干扰系统 | （4）窄带干扰处理技术
 | （5）天线增强技术
 | （6）多径干扰技术

## Slide 96
END！