## Slide 1: 第5章 网络防护 （一）
李朝晖
南开大学 网安学院
2026

## Slide 2
第5章 网络防护
(一）
05
5.1 网络主动防御
5.2 防火墙
5.3 虚拟专用网
5.4 蜜罐技术
5.5 入侵检测
Notes: 本章介绍了网络主动防御的总体框架、纵深防御的策略和网络边界防护的各种技术措施。网络边界安全防护技术是用于解决内部网络与外部网络交界（接口）处的安全技术，各种用于网络边界安全防护设备或手段因解决各种防护需要而被创造出来。
例如，由于可能存在来自外部网络的入侵，所以具有包过滤功能的路由器、防火墙、入侵检测系统（IDS）以及入侵诱骗等设备与技术都应运而生；为了保护信息传输的安全性，虚拟专网（VPN）和各种安全传输协议（如SSL、IPSec）也被创造出来。

## Slide 3: 前言
本章介绍了网络主动防御的总体框架、纵深防御的策略和网络边界防护的各种技术措施。网络边界安全防护技术是用于解决内部网络与外部网络交界（接口）处的安全技术，各种用于网络边界安全防护设备或手段因解决各种防护需要而被创造出来。
例如，由于可能存在来自外部网络的入侵，所以具有包过滤功能的路由器、防火墙、入侵检测系统（IDS）以及入侵诱骗等设备与技术都应运而生；为了保护信息传输的安全性，虚拟专网（VPN）和各种安全传输协议（如SSL、IPSec）也被创造出来。

## Slide 4
网络主动防御

## Slide 5: 网络主动防御
网络主动防御安全模型
纵深防御策略
网络主动防御系统体系结构

## Slide 6
1998年5月美国公布了由国家安全局NSA起草的1.0版本《信息保障技术框架》（Information Assurance Technical Framework，简写为IATF）。1999年8月31日IATF论坛发布了IATF2.0版本，2000年9月22日又推出了IATF3.0版本。在IATF3.0中定义了对一个系统进行信息保障的过程以及系统中所有部件的安全需求。遵循这些原则，信息保障被分成四个部分：保护、检测、响应和恢复，这就是所谓的PDRR模型。
网络主动防御安全模型

## Slide 7: 网络主动防御安全模型

## Slide 8: 网络主动防御安全模型
在PDRR模型中，主动防御的思想体现的不突出。而基于网络主动防御的思想对PDRR安全模型进行扩展，提出一种网络主动防御安全模型。

## Slide 9: 网络主动防御安全模型

## Slide 10: 网络主动防御安全模型
该模型分为三层：管理、策略和技术。其中技术包括六个部分：预警、保护、检测、响应、恢复、反击。
由于管理在网络安全中的重要作用，因此管理位于安全模型的核心层。管理的对象包括三个方面的内容：对技术的管理、对人的管理和对政策的管理。
对技术的管理主要通过策略进行，以使各种安全技术能成为一个有机的整体，从而提高系统的整体防护能力。
对人的管理同样重要。对人的管理主要通过各种政策和安全制度对参与信息系统的人员进行安全制度强制的执行、安全意识和安全技术的培训等，增强参与信息系统的人员的安全意识和遵纪守法意识，提高安全警觉性，从而加强系统的整体安全性。
对政策的管理主要包括政策的制定、执行和改进等。

## Slide 11: 网络主动防御安全模型
策略是将各种安全技术有机结合起来的关键。安全策略是整个网络安全的依据。不同的网络需要不同的策略，比如网络规模的大小和网络配置的不同都需要不同的网络安全策略。安全策略将是整个企业安全行为的准则。在下一节中，将提出一种纵深防御策略来融合各种网络技术以达到网络安全最大化。

## Slide 12
预警的基本宗旨就是根据以前掌握系统的脆弱性和了解当前的犯罪趋势，预测未来可能受到的攻击和危害。保护通常是通过采用一些传统的静态安全技术及方法来实现，以保护系统和网络数据的各种安全属性。检测为动态响应提供了信息和依据，同时也辅助了安全策略的制定和执行，通过对网络的检测和监控，不仅能够发现网络攻击，同时也能发现本地网络存在的脆弱性漏洞，这样就可以通过循环反馈来做出响应。响应就是对危及网络安全的事件和行为做出反应，阻止对信息系统的进一步破坏并使损失降到最低。恢复是针对环境的物理灾害和人为蓄意破坏而采取的安全措施和对策，从而使信息系统能迅速恢复正常的运行。反击就是运用各种网络攻击手段对网络攻击者进行攻击，迫使其停止攻击。
主动循环防御策略

## Slide 13: 纵深防御策略
“纵深防御（Defense-in-Depth）”的概念可以应用于很多领域，我们在网络主动防御系统中提出纵深防御策略主要是使网络主动防御系统中的各个子系统形成一个层次性的纵深防御体系。

## Slide 14: 纵深防御策略

## Slide 15: 纵深防御策略
纵深防御策略描述如下：
(1) 网络安全首先是网络管理的安全。网络入侵事件的发生很多都是由于网络管理员的管理漏洞，而非系统漏洞。比如我们只需对本地网络中的路由器或防火墙配置最简单的网络地址转换（NAT）协议就可以隐藏内部信息使一些网络攻击失效。因此，首先要保证网络管理的安全，这包括对技术管理的安全、对人员管理的安全和对政策管理的安全。
(2) 纵深防御策略是一个层次性的循环防御策略，即从第一层的“预警”到最后的“反击”，然后一个完整的防御过程又为以后的“预警”提供帮助。该层次性的结构可以根据网络攻击的深入提供不同层次的防护。

## Slide 16: 纵深防御策略
(3) 层与层之间必须进需要利用安全的网络通信协议进行。各层子系统进行信息交互的目的就是使各层间相互配合来保证一层被攻破，会有下一层的防护阻止网络攻击的继续进行。比如在检测到攻击后，入侵检测系统需要和防火墙进行联动，同时和网络监控系统交互信息，这样网络攻击可以在防火墙就遭到拒绝，同时网络监控系统也做出相应的响应，拒绝网络攻击流量。
(4) 网络内部的攻击往往更容易，且危害更大。一般从网络外部进行攻击所耗费的时间和精力要远大于网络内部的攻击，更是远大于同一个局域网内的攻击。如何设置安全策略和安全技术来防止网络内部的攻击往往比抵御外来的攻击更重要。所以网络监控系统需要实时监测内部网络的各个主机行为，并根据相应的策略限制网络内部的可能的异常行为。

## Slide 17: 纵深防御策略
(5) 反向攻击是最后的手段，不可轻易实施。只有在满足了一定的条件，比如符合法律规定，不违背道德，并且在前面所有的防御手段无法阻止网络攻击的情况下才可进行。
(6) 网络攻击技术在不停地发展，因此网络主动防御技术也需不断地更新和发展。网络主动防御技术就是要在和网络攻击的不断斗争中进一步地发展。

## Slide 18: 纵深防御策略
“纵深防御”本身并不是一个新概念。在战场上就有“纵深防御”策略来有效地保护己方。在IATF中也提出了“纵深防御”的思想。IATF认为信息保障依赖于人（People）、技术（Technology）及操作（Operations）三者去完成任务并掌握技术及保护信息基础设施，即人在技术的支持下去执行操作从而来对信息系统进行保障。IATF给出一个框架结构，用来提供可重叠的层次性保护手段。这样当某个攻击成功地攻击了某层的话，它并不能威胁整个信息基础设施的安全。

## Slide 19: 纵深防御策略
网络主动防御系统的纵深防御策略和IATF的纵深防御策略相比较，有以下不同：
(1) IATF的纵深防御策略是一个宏观的概念，给出的是一个框架。本文提出的网络主动防御系统的纵深防御策略主要关注的是技术本身，较为具体且可操作性强，而且在防护的同时还强调主动的攻击。

## Slide 20: 纵深防御策略
(2) IATF的纵深防御策略关注的是如何层次性地保护信息资源，并不关心实现保护的某一层究竟使用了什么防护措施。本文从技术的角度出发，强调了主动防御的思想，并且关注的是每一层所使用的技术，以及这些技术如何使用以达到保护网络的目的。
(3) IATF将被保护的资源分为四类：本地计算环境、飞地边界、网络与基础设施、支撑基础设施。其纵深防御的概念是依据这四类资源来防御，比如对突破了飞地边界的防护层，仍然有本地计算环境的防护层在保护本地计算环境，或者突破了本地计算环境的保护层，仍然不能对支持基础设施构成威胁。而我们是从一个网络攻击穿刺的角度出发，根据网络攻击的进程而实施的层次性的纵深防御。

## Slide 21
为了阻止各种网络攻击行为，传统的方法主要是采用单一的静态的安全技术来防护。这些方法在真正的网络攻击行为发生时，尤其在遭受新型的网络攻击方法攻击时，可能会给系统带来不可预料的损失。因此，需要研究一些积极主动的网络安全防御手段和反击手段，并和传统的网络防御方法相结合，来构建一个安全的网络。为此，根据网络主动防御安全模型和纵深防御策略，我们提出一种网络主动防御系统体系结构。
网络主动防御系统体系结构

## Slide 22: 网络 主动 防御 体系 结构

## Slide 23: 网络主动防御系统
网络主动防御系统体系结构是一个三维的立体结构，分为三个层面：技术层面、策略和安全技术管理层面、管理层面。技术层面分为六层和一个网络安全通信协议。这六层为：预警、保护、检测、响应、恢复和反击。策略和安全技术管理层面包括两个方面：纵深防御策略和安全技术管理。安全技术管理对六层的技术进行管理，纵深防御策略使得六层的技术在统一的安全策略下能协调工作，来共同构筑一个多层纵深的防护体系。安全管理除了体现在策略和安全技术管理层面对安全技术进行管理外，还体现在管理层面对人员的安全管理、对政策的安全管理和其他必要的安全管理。

## Slide 24: 网络主动防御系统
下面我们对体系结构中六层技术中的主要技术作进一步的说明。
(1) 预警。预警是对可能发生的网络攻击给出预先的警告。这包括以下几个方面：漏洞预警、行为预警、攻击趋势预警和情报收集分析预警等。漏洞预警是根据公布的已知的系统漏洞或研究发现的系统漏洞来对可能发生的网络攻击提出预警；行为预警是分析网络黑客的各种行为来发现其可能要进行的网络攻击；攻击趋势预警是分析已发生或正在发生的网络攻击来判断可能的网络攻击；情报收集分析预警是综合分析通过各种途径收集来的情报判断是否有发生网络攻击的可能性。
(2) 保护。保护就是采用一切的手段保护我们信息系统的可用性、机密性、完整性、可用性、可控性和不可否认性。这里的手段一般指静态的防护手段，包括：防火墙、防病毒、虚拟专用网（VPN）、操作系统安全增强等。

## Slide 25: 网络主动防御系统
(3) 检测。在网络主动防御系统体系结构中，检测是非常重要的一个环节。检测的目的是发现网络攻击，检测本地网络存在的非法信息流，以及检测本地网络存在的安全漏洞，从而有效地阻止网络攻击。检测部分主要用到的技术有入侵检测技术、网络实时监控技术和网络安全扫描技术等。

## Slide 26: 网络主动防御系统
(4) 响应。响应就是对危及网络安全的事件和行为做出反应，阻止对信息系统的进一步破坏并使损失降到最低。这就要求在检测到网络攻击后及时地阻断网络攻击，或者将网络攻击引诱到其他的主机上去，使网络攻击不能对信息系统造成进一步的破坏。另外，还需要定位网络攻击源，并进行网络攻击取证，为诉诸法律和网络反击做准备。阻断网络攻击主要是和其他的技术配合，比如检测到网络攻击后，利用防火墙和网络监控系统来阻断网络攻击。引诱网络攻击可以利用网络僚机技术和网络攻击诱骗技术将网络攻击流量引导到假的目标上，并可以对攻击流量进行分析为攻击源定位提供信息。最后根据所获得的网络攻击的特征信息，如攻击源信息、攻击的类型、攻击源、进入点、攻击目标与危害性、现场状态等信息，对网络攻击实现电子取证。

## Slide 27: 网络主动防御系统
(5) 恢复。及时地恢复系统，使系统能尽快正常地对外提供服务，是降低网络攻击造成损失的有效途径。为了能保证受到攻击后能够及时成功地恢复系统，必须在平时做好备份工作。这包括对信息系统所存储的有用数据进行备份恢复工作，还包括对信息系统本身进行备份恢复工作。备份技术有三种：现场内备份、现场外备份和冷热备份。
(6) 反击。反击就是对网络攻击者进行反向的攻击。网络反向攻击就是综合运用各种网络攻击手段对网络攻击者进行攻击，迫使其停止攻击。这些攻击手段包括探测类攻击、阻塞类攻击、漏洞类攻击、控制类攻击、欺骗类攻击和病毒类攻击。网络反向攻击的实施需要慎重，必须在遵守道德和国家法律的前提下进行。

## Slide 28: 网络主动防御系统
(7) 网络安全通信协议。要构建一个纵深的网络主动防御体系，各种技术所构成的子系统间的信息交互不可避免。然而，如果通信时子系统的身份被伪造，网络通信的内容被泄漏和篡改，那么整个网络的安全就无从谈起。因此，网络主动防御系统需要一种安全的网络通信协议来保证各个子系统通信的安全。

## Slide 29: 网络主动防御系统
在这些安全技术中，有些属于被动和静态的安全技术，比如防火墙、VPN、操作系统安全增强、数据和系统的备份恢复等；有些属于主动和动态的安全技术，比如入侵检测、网络信息流监控、网络实时监控、网络僚机、网络攻击诱骗和网络反向攻击等等。

## Slide 30
防火墙

## Slide 31
Internet防火墙的主要目标是控制可信网络（trusted network）和Internet之间的连接。防火墙允许访问服务并保护这些服务的用户。防火墙可以看成保护内部网边界的哨卡，阻塞进出防火墙的恶意信息流。
防火墙概论

## Slide 32: 一、 防火墙的策略与技术
对防火墙的使用都必须遵循以下三条原则：
（1）进出网络的双向通信信息必须通过防火墙；
（2）只能允许经过本地安全策略授权的通信信息通过；
（3）防火墙本身不能影响网络信息的流通。

## Slide 33: 1 防火墙的引入
防火墙并不是对每一台主机系统进行自我保护，而是让所有对系统的访问通过网络中的某一点。通过保护这一点，尽可能地对外界屏蔽，保护内部网络的信息和结构。防火墙是设置在可信网络（trusted network）和外部不可信任的网络之间的一道屏障，可以实施比较广泛的安全策略来控制信息流进入可信网络，防止不可预料的潜在的入侵破坏；另一方面能够限制可信网络中的用户对外部网络的非授权访问。

## Slide 34
Internet
远程客户端
VPN 服务器
远程网络
防火墙
Web服务器

## Slide 35
防火墙
外部网络
DMZ
内部网络

## Slide 36: 2 使用防火墙所带来的问题
（1）使用防火墙为网络带来安全性的代价是削弱了网络的功能。
（2）使用防火墙可能会成为网络的瓶颈。
（3）使用应用代理防火墙时必须不断地设法获得新出现服务的应用代理。
（4）对某些以提供服务为目的的组织，如ISP（Internet Service Provider），如果采用如此严格的防火墙安全策略，就会失去用户。

## Slide 37: 二、 防火墙的接入与安全策略
防火墙是用来加强网络之间访问控制的硬件或软件系统，它可以随用户网络的安全标准的要求不同而不同。有防火墙防护的网络称为可信网络，其他的网络都被称为不可信任的网络。防火墙所起的安全作用是双向的，一方面用来防止来自非信任网络的非受权访问；另一方面能够限制网络内部对互联网络的访问。

## Slide 38: 图5-5 防火墙接入的基本方法示意图

## Slide 39
网络管理员可以根据以下两个观点为防火墙设置访问控制策略：
（1）除了允许明确的合法流量外，禁止其他所有流量。
在这种情况下，任何可能遇到的威胁企图必须从技术上定义（许可性策略）。（允许谁进）
（2）除了明确的非法流量禁止外，允许其他所有流量。
（不允许谁进）

## Slide 40: 三、 防火墙的安全技术
防火墙系统中除了包含实现“防火”功能的各种技术（如包过滤技术，服务代理技术）外，还包含许多附加功能的技术，如审计与报警、网络地址转换（NAT）、虚拟专用网（VPN）、Internet网关技术、安全服务器网络（SSN）、用户鉴别与加密等技术，这些附加技术有的是用于增强防火墙本身的隔离作用（如NAT功能），有的则是为了增强防火墙系统自身的安全（审计与报警，用户身份识别）。

## Slide 41
1 认证(authentication)技术
在初始化对话活动时需要认证，并需要在对话的全过程中进行认证，以保证一个合法的事务不会被一个入侵者“劫持”。
2 包过滤技术
一个包过滤防火墙能够有效、廉价地阻止流过防火墙边界的连接。包过滤防火墙的安全性体现在根据过滤规则对TCP、UDP数据包进行检测。包过滤防火墙检查通过它的每一个包。过滤规则定义了什么包可以通过防火墙，什么包必须丢弃或返回给发送者。

## Slide 42: 3 代理技术
也称为应用过滤(application filtering)，根据所请求的应用对服务请求进行过滤，并且是由防火墙之内的代理程序而不是在被保护的内部网上的主程序来执行被请求的服务。代理应用程序被限制为只能执行符合安全策略的服务功能，并且能阻止来自外部访问到内部网络资源的请求。

## Slide 43: 4 状态包过滤技术
（1）在链路层、网络层和会话层检查通信信息，以了解流量的路径和想要得到的活动类型。要检查会话的全部过程，以证实状态的连续性。
（2）需要检查应用层和表示层的状态，以证实确认行为的连续性、使用的是被授权服务和加密活动。
由于所有的包过滤路由器决策过滤时没有任何状态信息，因而它无法支持大量的安全策略。

## Slide 44: 5 多级过滤技术
防火墙采用了分组过滤、应用代理与电路网关等三级过滤措施。其中分组一级过滤功能可以过滤掉所有的非法源路由分组和IP源地址；通过应用服务代理功能，可以利用FTP、SMTP、WWW、TELNET等各种服务代理，监控Internet提供的常用服务；在电路网关一级，实现内部主机与外部站点的透明连接，并对服务进行严格的控制。

## Slide 45: 6 网络地址转换（NAT）
本功能可以在外部网的IP地址与内部网IP地址之间建立一对多的双向映射关系，这一功能的作用有两个：一是可以对外部隐瞒内部网的结构和各站点的IP地址，增加了外部入侵者的攻击难度；二是可以减少一个组织对大量Internet实IP地址的需求，使用NAT功能后，只需少量的外部实地址，就可以满足内部网对大量IP地址的需求。

## Slide 46: 7 支持DMZ网络
对DMZ上的主机既可以单独管理，也可以在防火墙内设置成从内部网络站点通过FTP或TELNET进行管理。DMZ与外部网之间有防火墙（或路由器内的包过滤功能）保护，与内部网之间也有防火墙保护。即使DMZ被攻破，内部网仍能得到防火墙的保护。

## Slide 47: 8 用户鉴别与加密
防火墙也需要专门的管理员进行管理与配置。为了降低FTP和TELNET等服务和远程管理操作中的风险，防火墙一般都应该采用一次性口令机制作为对用户身份的鉴别的手段，管理者与防火墙系统之间传递的管理信息也是被加密的，以防止被窃听。

## Slide 48: 9 审计与报警
审计与报警机制主要作用有两方面，一是对入侵者起到威慑作用，由于怕被防火墙记录入侵踪迹，使入侵者感到害怕；二是审计记录为管理人员提供了入侵分析资料，以判别防火墙的安全策略的设计与系统配置上是否有安全漏洞，以便改进。

## Slide 49
按防火墙工作在网络中的层次为依据，则防火墙分为两大类，即网络层防火墙和应用层防火墙。
网络层防火墙主要类型有过滤路由器、过滤主机防火墙、过滤子网防火墙；
应用层防火墙主要类型有代理服务器主机防火墙、双宿网关防火墙和电路网关防火墙。
防火墙类型与原理

## Slide 50: 一、 网络层防火墙
网络层防火墙工作在IP包一级，对IP包进行处理而达到流量控制的目的。网络层防火墙至少有一个到非信任网络的IP接口和一个到可信网络的IP接口。它利用自身设置的访问控制策略对进网和出网的IP数据包进行分析，从而达到流量过滤的目的。

## Slide 51: 下面是网络层防火墙的一个简单包过滤策略示例：
(1) 禁止可信网络内部地址从121.23.67.100到121.23.67.200的主机访问Internet；
(2) 允许地址从121.23.67.50~121.23.67.99的主机访问Internet；
(3) 防火墙利用上述两点访问控制策略，对发来和发出的IP数据包进行检测，符合规定的IP包被允许发送到Internet上去；而不符合规定的IP包被丢弃；
(4) 向被丢弃包的IP源地址处回发状态信息，并且在日志文件中记录企图进行非授权的登录。

## Slide 52
网络层防火墙一：堡垒主机防火墙

## Slide 53
网络层防火墙二：过滤主机防火墙

## Slide 54
网络层防火墙三：过滤子网防火墙

## Slide 55: 二、 应用层防火墙
应用层防火墙就是在外部网络和可信网络之间运行代理服务器的主机。从用户一方来看，代理服务器是一个应用服务进程，该服务进程通过模拟目标资源，而为网络资源的请求进行服务。
应用层防火墙不允许网络之间的流量直接通过，而且对网络流量要进行精确地登录和审核。因为代理应用服务进程是运行在网络防火墙上的软件部分，所以在防火墙主机上进行事件的登录和管理访问控制策略都较为容易。

## Slide 56
应用层防火墙1：代理服务器主机防火墙

## Slide 57: 应用层防火墙2：双宿网关防火墙
另一种类型的应用级防火墙（Dual-Homed Gateway）是双宿网关防火墙。双宿网关由一个具有两个网络接口板的主计算机构成。主计算机系统是网络数据的存储仓库，并且具有网络应用程序。它应该有足够的磁盘存储空间，并且应该是网络备份策略的一部分。

## Slide 58
双宿网关防火墙不允许任何TCP/IP流量通过，这有效地阻止了外部非信任网络和可信网络之间的IP数据包的随意通过。在网络A上的计算机A能够访问双宿网关主机上的应用程序A；网络B上的计算机B能够访问双宿网关主机上的应用程序B。应用程序A和应用程序B都能够访问存储在双宿网关主机上的数据，但是，不允许任何网络流量在这两个网络之间通过。
有几种类型的双宿网关防火墙

## Slide 59: (1) 具有应用转发器的双宿网关防火墙
在一个双宿网关上添加应用转发器（Application forwarder），用户就可以获得应用服务，这种设计非常像代理服务器主机。图5-10是一个具有应用转发器的双宿网关防火墙的示意图。

## Slide 60
图5-10 具有应用转发器的双宿网关防火墙

## Slide 61: (2) 具有邮件或新闻转发器的双宿网关防火墙
具有邮件转发器的双宿网关，允许邮件从一个网络安全地转发到另一个网络。同理，具有新闻转发器的双宿网关也允许新闻（如NNTP）从一个网络转发的另一个网络。图5-11是一个具有邮件或新闻转发器的双宿网关防火墙示意图。

## Slide 62
图5-11是一个具有邮件或新闻转发器的双宿网关防火墙

## Slide 63: （3）使用双宿网关防火墙的注意事项
为了使双宿网关有效地发挥防火墙的作用，必须被禁止其主计算机上的网络接口板之间的路由功能！这就迫使数据只能在应用级交换。这是这种防火墙保持安全性的基本原理。

## Slide 64: 降低双宿网关防火墙安全性能的一些因素：
1）一是文件许可权限设置不正确。如果文件许可权限设置得不正确，则可能允许非法用户对系统文件的访问，特别是访那些控制访问策略和路由配置信息的系统文件时，所造成的危害更大。其结果可能是入侵者对系统的访问控制策略进行修改，允许入侵者获得对整个系统的访问权。入侵者修改系统路由表，使得发送到系统的某些信息就被转发给入侵者。

## Slide 65
2）UNIX的Shell脚本（unix shell script）能够使得受禁止的IP选路功能重新使能。UNIX Shell脚本能够发出命令，当以管理员身份运行时，能够使IP选路使能。这就允许非信任的网络流量能够穿越双宿网关防火墙。
3）一个受到入侵用户的帐户可能被用来从非信任的网络上登录到双宿网关主机，所以决不能允许用户直接登录到网关主机上。这个设计漏洞能够很容易避免。
4）在非信任网络上的用户可以通过对由应用程序所发布的、存放在双宿网关上的信息进行研究，从而可以了解可信系统的情况。

## Slide 66: 应用层防火墙3： 电路网关
电路网关是一台运行网关应用程序的主计算机，这台计算机使用TCP端口实现网络资源和用户应用程序之间的通信。在电路网关中，数据包要提交给用户的应用层进行处理。图5-12是一个电路网关的示意图。
电路网关通常只支持TCP/IP应用。因为电路网关在应用层工作，它也许不得不使用特殊的客户软件才能为应用到应用（application-to-application）的通信服务。

## Slide 67
图5-12 电路网关示意图

## Slide 68: 电路网关的缺陷
(1) 需要使用特殊的用户接口。
(2) 安装应用程序非常费时间。
(3) 在大型的、包含多种硬件设置的网络上使用电路网关比较困难，因为硬件和操作系统都存在差异。
(4) 每一个数据包要被电路网关处理两次，一来在网络上产生额外的流量；二来减低了应用服务的质量。

## Slide 69
虚拟专用网（VPN）

## Slide 70: 5.3 虚拟专用网（VPN）
虚拟专用网（VPN）是架构于公共网络上的私有网络，是专用网的扩展。其通信两端之间是公用传输介质如Internet。VPN允许用户在两台计算机之间通过公共传输介质进行安全的通信，就好像是自己的端到端的专用网一样。

## Slide 71
（1）Intranet VPN ：建立于企业的总部和它的分支机构之间。它们之间通过公网连接。
（2）Remote Access VPN：企业的员工或小的分支机构通过远程拨号的方式和企业的总部之间构建的虚拟专用网。
（3）Extranet VPN：企业和它的客户、供应商或合作伙伴通过公网构建的虚拟专用网。
（4）Intracompany VPN：在一个公司内部的LAN之间或内部用户之间建立的虚拟专用网。
VPN被分成四类

## Slide 72
隧道是构建VPN的基础，它代替了传统的WAN互联的“专线”。隧道的示意图如下图所示。
Internet
加密数据
隧道头
数据
数据
隧道技术

## Slide 73
图中隧道的两边可以是Intranet；也可以一边是单个的主机，另一边是Intranet；甚至两边都是单个的主机。从图中我们可以看出，隧道需要对进入其中的数据加以处理。这里有两个基本的过程：加密和封装。
加密很有必要，如果流经隧道的数据不加密，那么整个隧道就暴露在了Internet上。

## Slide 74
封装是构建隧道的基本手段，用来创建、维持和撤销一个隧道。封装使得隧道能够实现信息的隐蔽和信息的抽象。信息的隐蔽表现在企业内部IP地址的隐藏：暴露的是隧道两端节点的地址。于是我们就可以在VPN上应用NAT（网络地址翻译）：在隧道的一端将内部地址转换成外部地址，在另一端将外部地址转换成内部地址。这样做的另外一个好处是节省IP地址。

## Slide 75
要构建一个VPN，不可缺少的是“安全协议”，也就是构建隧道的“隧道协议”。隧道协议可分为第二层隧道协议和第三层隧道协议。第二层隧道协议典型的有PPTP（Point-to-Point Tunneling Protocol）、L2F（Layer Two Forwarding）和L2TP（Layer Two Tunneling Protocol）等；第三层隧道协议典型的有GRE（Generic Routing Encapsulation）和IPSec（Internet Protocol Security）。

## Slide 76
1、 IPSec对VPN的支持
IPSec可以有效地保护IP数据包的机密性（数据没有被别人看过）和完整性（包括数据的真实性及数据未被修改）以及一定程度的抗重播能力。
IPSec有两种工作“模式”：传送模式和隧道模式（见图5-19）。
基于IPSec的VPN

## Slide 77: 图5-19 在传送模式和隧道模式下的受IPSec保护的IP包
IP头
数据
IP头
数据
IPsec头
外部IP头
数据
IPsec头
内部IP头
原始的IP包
传送模式
隧道模式
TCP头
TCP头
TCP头

## Slide 78: 2、用IPSec构建IP-VPN
当IPSec应用在路由器上时，就可以建立一个IP-VPN。IP-VPN的意思就是这个VPN是建立在Internet上的，或是说是基于IP的。其示意图如图5-20所示：
IP隧道
Internet

## Slide 79
在IP隧道的两边或者说在具有IPSec功能的路由器上，都同时具有发送和接受两个过程。
发送过程是数据进入隧道前的处理，要对进入隧道传递的数据进行加密，然后后利用MD5这样的算法进行摘要、签名等认证处理以保证报文的完整性和可鉴别性，最后按进入公用IP网的要求，重新进行IP封装。
接收过程与发送过程相对应，接收方首先进行报文的解封、还原，再经过认证，解密得到明文，最后由访问控制模块决定该报文是否符合安全的存取控制规定，是否能进入指定的LAN或主机。其工作原理如图5-21所示：

## Slide 80: 图5-21 IP-VPN原理图

## Slide 81
1、IPSec的进一步完善
2、IP-VPN的QoS保证
3、IP-VPN的网络管理及安全管理
(1) SNMP 和SNMP++ Over IP隧道的问题；
(2) 网管系统IP隧道状态的监控管理；
(3) IP-VPN网关对SNMP的支持，如具有监控IP隧道的代理功能、向管理进程报告IP隧道的状态、接收管理进程发出的管理命令等。
IP-VPN需要解决的问题

## Slide 82
蜜罐技术

## Slide 83: 5.4 蜜罐技术
蜜罐是网络安全领域中其他安全策略不可替代的一种主动防御技术。蜜罐的概念最早出现在Cliff Stoll的专著《The Cuckoo’s egg》和Bill Cheswick的文章《An evening with Berferd》中，从那以后，蜜罐逐渐发展成为今天具有强大功能的安全工具。

## Slide 84
蜜罐被定义为一种信息系统伪资源，它的作用是通过吸引攻击者对这些资源访问与使用，达到保护信息系统资源的目的。
蜜罐的概念

## Slide 85
根据蜜罐同攻击者之间交互的程度，蜜罐可以被分为低交互蜜罐（low-interaction honeypot）和高交互蜜罐(high-interaction honeypot)。
低交互蜜罐通常又被称为产品型蜜罐（production honeypot）,
高交互蜜罐通常又被称为研究型蜜罐（research honeypot）。
蜜罐的分类

## Slide 86: 1. 低交互蜜罐
低交互蜜罐包括有：Specter, Honeyd和KfSensor等，其最大的特点就是模拟。通常低交互蜜罐通过模拟某些特定的服务或是操作系统，使攻击者行为被限制在被模拟的范围内。
低交互蜜罐的优点在于简单，容易配置和维护，也具有更小的危险性。通常它们包括安装软件，可选择的想模拟和监视的服务或操作系统，这种方式使安装配置变得非常方便，而且模拟服务只为攻击者提供有限操作空间，使其不会攻击和伤害其它系统，减少了引入的危险性。

## Slide 87
Honeyd是由Niels Provos创建，主要运行在unix系统上的一种功能强大的开放源代码的低交互蜜罐。Honeyd工作的原理是监控未使用的IP地址，当发现有对未使用IP地址的连接企图，通过ARP欺骗模拟服务并同攻击者进行交互。通常情况下，Honeyd检测和记录对所有UDP和TCP端口的连接，当然也可以通过配置检测专门的端口，例如模拟FTP服务器监视TCP的21号端口。

## Slide 88
但是低交互蜜罐由于只为攻击者提供简单的交互能力，因此获得信息非常有限，只能对攻击行为做简单的记录和分析。而且这也使低交互蜜罐无论模拟的多么完美，对攻击者来讲也会很容易检测出蜜罐的存在。

## Slide 89: 2.高交互蜜罐
高交互蜜罐包括有：Symantec Decoy Server 和Honeynets，其最大的特点就是真实，除了系统中信息是假的外，其余系统功能或软件都是真的。安装在蜜罐上的系统和应用程序都是能在网络上发现的真正的系统和应用程序，没有模拟也没有故意的不安全设置。

## Slide 90
这种设计有两种好处：一是能够捕捉到更广泛更有价值的信息。通过为攻击者提供真实的系统去交互，你能够更加充分地学习他们的行为，例如他们使用的最新的攻击工具、攻击手段以及IRC会话的内容等等。二是高交互蜜罐没有预先设定攻击者的攻击行为。通过提供开放环境高交互蜜罐可以捕捉记录攻击者同其交互的所有行为，经过研究分析可以发现和学习攻击者新的攻击手段、攻击策略和攻击动机。

## Slide 91
但是高交互的蜜罐的这种设计也增加了引入的风险，高交互的蜜罐被攻击者侵入后，它往往是攻击者攻击其它系统的最好工具。因此，必须要增加其它的安全策略和防御技术，阻止被侵入的高交互的蜜罐成为攻击者攻击其它正常系统的“跳板”。

## Slide 92
Honeynet是一种高交互的蜜罐，其设计的主要目的就是通过广泛收集攻击者信息来研究和学习攻击者的手段、策略和动机，得到信息反过来用来对抗攻击者的攻击。从理论上讲，honeynet的工作原理非常简单。Honeynet就像是一个透明的玻璃鱼缸，在外面可以看到发生在里面的一切。攻击者就像玻璃鱼缸里的鱼儿，可以被观察如何同设置的虚拟环境进行交互，通过分析研究相关信息就可以学习到攻击者使用的手段、策略和动机。

## Slide 93
honeynet主要具有两个功能：数据控制和数据捕捉。数据控制是指honeynet对攻击者行为的规范，并保证honeynet不被利用危及网络中其它正常系统。
数据捕捉就是指捕捉攻击者在honeynet中所有的行为以及流入和流出honeynet的信息，然后对这些信息分析和学习，从而得知攻击所使用的攻击工具、策略和动机。

## Slide 94
honeynet发展起源于1999年，目前已经发展到了第二代GenII（如图5-32所示），其特点是将数据控制和数据捕捉等功能集为一体形成网关，使honeynet的配置和管理更加容易。网关采用桥的模式，将honeynet从正常的网络系统中单独分离出来，这样使网关成为实际的控制中心，不仅可以捕捉控制来自外网和内网的攻击，而且由于没有路由，没有TTL，没有MAC地址，隐蔽性更强，使攻击者更难觉察到其行为被捕捉和控制。

## Slide 95: 图5-22 GenII的结构配置图
Honeywall网关
Honeypot
Honeypot
Honeypot

## Slide 96: 高、低交互蜜罐比较
低交互蜜罐
模拟操作系统和服务
高交互蜜罐
真正的操作系统和服务
s 安装、配置和维护容易
s 引入风险小，模拟服务可以控制攻击者行为
s 捕捉有限信息，主要包括一些有限的处理和交互信息
s 安装、配置和维护复杂
s 引入风险大，提供攻击者真正操作环境去交互
s 能够捕捉更多的信息，包括新的工具、通信和攻击者键入命令

## Slide 97
1. 蜜罐的价值
蜜罐的价值分别体现在对攻击的防护、检测和响应。
蜜罐可以阻碍或阻止自动地或是人为的攻击。一种被称为粘性的蜜罐（sticky honeypot）能够帮助降低或阻止自动攻击工具的攻击。粘性蜜罐如LaBea Tarpit监视网络未使用的IP地址，当发现有自动攻击工具进行扫描，粘性蜜罐模拟服务和使用多种TCP欺骗，同自动攻击进行交互和控制，降低以至于阻止自动攻击工具的攻击。
蜜罐的价值与弱点

## Slide 98
在过去捕捉和检测攻击者行为时，信息安全面临地最大问题就是信息超载。在铺天盖地的数据中很难区分哪些是正常的信息，哪些是异常的信息。
蜜罐这个应当不产生正常信息流量的概念大大减少了数据捕捉和数据分析的数量，提高了数据的质量。而且由于蜜罐能够监视和捕捉到所有同其交互的行为包括新出现的攻击，并能够在更深层次捕捉和解析通过加密的攻击和在IPv 6环境下的攻击行为

## Slide 99
面对攻击如何响应，这可能是系统管理员经常要面对的最大的挑战。
蜜罐是优秀的事件响应工具，能够在不影响正常服务的情况下，快速容易的离线进行全面细致地分析取证。而且由于蜜罐的设计原理，同蜜罐交互的都是同入侵相关的行为，这样大大减少了数据捕捉的数量和提高了数据的质量，同时也减少数据分析时间和提高分析的正确性。

## Slide 100: 2. 蜜罐的弱点
蜜罐的缺点主要包括数据收集面狭窄和给使用者引入风险。
蜜罐只能检测和捕捉到那些直接同它进行交互的行为，而不能捕捉到对其它系统的攻击。而且如果攻击者识破系统中的蜜罐转向攻击其它正常系统，这就会使蜜罐无法收集到任何数据。缺乏数据不可避免会影响到对攻击者工具、策略和行为的正确分析。

## Slide 101
所有的安全技术都存在危险性 。
蜜罐被攻击者入侵后，可能被用来作为工具攻击、入侵和危害其他的正常系统。不同类型的蜜罐会带来不同的风险，通常那些模拟某些特定服务的蜜罐，很难作为攻击其它系统的工具，而那些具有真实系统和应用的蜜罐，就很容易被攻击者入侵而攻击其它正常系统。

## Slide 102
入侵检测

## Slide 103: 5.5 入侵检测
操作系统安全增强技术和防火墙技术应运而生。但这些作为静态的安全防御技术，对网络环境下日新月异的攻击手段缺乏主动的反应。因此作为动态的网络安全防御技术，入侵检测提供了对内部攻击、外部攻击的实时保护，使得网络系统在受到危害之前拦截和响应入侵，为网络安全人员提供了主动的防御手段。

## Slide 104
入侵检测是监测计算机网络和系统以发现违反安全策略事件的过程。入侵检测系统（IDS，Intrusion Detection Systems）是实现入侵监测的系统，一般位于内部网的入口处，安装在防火墙的后面，用于检测外部入侵者的入侵和内部用户的非法活动。
一般的入侵检测模型]如图6-33所示 。
IDS的基本概念

## Slide 105: 图5-23 入侵检测模型
更新Profile
异常记录
更新
更新
审计/网络数据
事件产生器
活动Profile
规则集

## Slide 106
一般来说，IDS系统检测的各种活动包括：入侵，包括入侵企图和成功的入侵；伪装；合法用户的渗透；合法用户的泄露；合法用户的推断；特洛伊木马；病毒；拒绝服务。
IDS检测的活动

## Slide 107: （1）入侵。
它是对计算机系统最常见的威胁，并在各种新闻媒体中常有黑客对某个计算机系统或网络入侵的报道。入侵就是非授权用户通过某种方法获得系统或网络的访问权，而对系统和网络进行的非法访问。只对审计文件中针对系统失败的登录企图还是不够的，因为合法用户也经常出现输入密码错误而出现登录失败。列出失败的登录企图只是IDS系统要做第一步。

## Slide 108: （2）伪装。
伪装和入侵通常是密不可分的，它常表现为一个非法用户为了获得某个用户的帐号而假冒该用户；它也经常表现为假冒另一个用户，对发往某个用户的文件或消息进行修改。
（3）合法用户的渗透。它与入侵有些类似，表现为一个系统或网络的合法用户试图获得超过其本身被授予的权限。例如，一个用户试图获得系统管理员的权限。

## Slide 109: （4）合法用户的泄漏。
这是在多级安全系统中最为令人关注的问题。例如，拥有对最高密级信息访问权的用户向只有访问一般保密级别信息的用户传送文件时，就要受到IDS系统的检测。合法用户的泄露也常常表现为在没有访问文件资格的用户的打印机上打印文件，或者在没有处理文件权利的机器上存储文件等。

## Slide 110: （5）合法用户的推理。
它表现为通过对某些数据的分析而获得真实信息，而用户原本没有获得这些信息的权利。这是在多级数据库中常见的问题。数据库中有的存储数据并不是对所有用户开放的，然而用户通过从数据库中的其他条目能够间接地推理出某些信息。

## Slide 111: （6）特洛伊木马。
这个问题我们在前面已经详细地讨论过，这里不在论述。一个IDS系统应揭露特洛伊木马的隐藏活动，它采用的一种办法是将程序实际占用的资源的类型和数量与它应该占用的类型和数量进行比较。另外，一些合法的进程如果有违反安全规则的企图，通常也意味着其代码中有隐藏的功能。

## Slide 112: （7）病毒。
病毒也是IDS要寻找、发现并揭露的威胁。
（8）拒绝服务。
这也是IDS要解决的问题之一。通常，攻击者通过对某些资源的独占而达到拒绝系统为合法用户提供服务的目的。对资源的异常请求和使用通常意味着拒绝服务攻击的开始。如果这些请求服务来自某些用户，而这些用户通常不会有这样的特殊请求时，几乎可以肯定是这种攻击。

## Slide 113
snort系统介绍

## Slide 114: Snort系统介绍
Snort的特性
Snort的检测规则
Snort的部署和运行
Snort的优化

## Slide 115: Snort系统介绍
Snort是开放源码的NIDS(network intrusion detection system，NIDS)，可以用来在IP网络上进行实时的流量分析和数据报日志。Snort的最初开发目的是完成一个数据包嗅探器。1998年11月Marty Roesch编写了一个LINUX平台上的一个数据包嗅探软件APE。1998年12月Marty Roesch 在APE中实现了网络数据包过滤和嗅探功能，并更名为Snort，当时Snort仅仅是一个1600行代码的小程序。1999年Snort增加了基于特征分析（signature-based）的功能，开始向入侵检测功能靠拢。1999年10月Snort 1.5发布。在Snort 1.5的开发过程中，Marty Roesch开始进行Snort的商业化，并开发出Snort 2.0，尽管2.0版本是商业模式发布的，但是Snort依然而且永远是开放源代码的软件。

## Slide 116: 1. Snort的特性
Snort的软件模块主要包括:
数据包嗅探器
预处理器
检测引擎
报警输出模块

## Slide 117: Snort的特性
日志数据库
Sniffer
预处理器
检测
引擎
报警
日志
规则设置
数据包
主干网

## Slide 118: 2. Snort的检测规则
规则头
规则体
规则选项
规则行为为
协议
源信息
目的信息
规则体
规则头
Snort规则头

## Slide 119: 3. Snort的部署和运行1
Snort监视路由器的结构

## Slide 120: Snort的部署和运行2

## Slide 121: 4. Snort的优化
处理器的速度和架构
内存的大小
磁盘容量
网络接口
标识关键协议和服务
取证日志所需要的粒度水平

## Slide 122: 谢 谢